F.A.Q.

Preguntas frecuentes sobre técnicas de pintura

de vehículos militares

por Mig Jiménez

PAGINA 5

1. ÍNDICE

1. 	ÍNDICE	 5

2. 	INTRODUCCIÓN	 15

3. 	BIOGRAFÍA	 19

4. 	CÓMO USAR ESTE LIBRO	 25

5. 	CONTENIDO

(GUÍA DE TÉCNICAS)	 31

5.1.	LUGAR DE TRABAJO,

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Lugar de trabajo:

colocación de las herramientas, pinturas, etc.

1. 	¿Cómo debe ser el lugar de trabajo?:

ventilación, seguridad	 32

2. 	¿Qué luz debo utilizar?	 33

3. 	¿Cómo debe estar colocada la luz?	 33

4. 	¿Dónde deben estar los materiales de pintura?	 33

5. 	¿Qué hago si estoy haciendo varias maquetas a la vez?	 34

6. 	¿Cómo debo trabajar en mi mesa de trabajo?	 34

Herramientas:

Aerógrafo, pinceles, compresor,…

1. 	¿Qué material básico debo tener?	 35

2. 	¿Es imprescindible el aerógrafo?	 35

3. 	¿Qué tipo de aerógrafo debo tener?	 36

4. 	¿Qué diferencia hay entre

un aerógrafo de acción simple y uno doble?	 36

5. 	¿Cómo escoger mi aerógrafo?	 36

6. 	¿Cómo usar mi aerógrafo?	 36

7. 	¿Cómo limpiar mi aerógrafo?	 36

8. 	¿Cómo debe ser el compresor?	 37

9. 	¿Puedo pintar con botellas de aire?	 37

10. 	¿Qué presión debo utilizar?	 37

11. 	¿Los pinceles pueden reemplazar al aerógrafo?	 38

12. 	¿Qué pinceles debo utilizar?	 38

13. 	¿Cuántos pinceles debo tener?	 39

14. 	¿Cuáles son las diferencias entre pinceles?	 39

15. 	¿Cómo debo limpiar mi pincel?	 39

16. 	¿Cuánto dura un pincel?	 39

Materiales: Pinturas, aguarrás, productos auxiliares…

1. 	¿Qué tipos de pinturas existen?	 40

2. 	¿Para que sirve cada pintura?	40

3. 	¿Qué es una pintura acrílica?	 40

4. 	¿Qué es una pintura esmalte?	 41

5. 	¿Qué es una pintura al óleo?	 41

6. 	¿Qué es una pintura pastel?	 41

7. 	¿Qué es una pintura pigmento?	 41

8. 	¿Qué es una pintura filtro?	 42

9. 	¿Qué es una pintura imprimación?	 42

10. 	¿Qué es la mascarilla liquida?	 42

11. 	¿Qué es la resina acrílica?	 42

12. 	¿Qué son los productos para aplicar calcomanías?	 43

13. 	¿Qué son los disolventes?	 43

14. 	¿Cuántos tipos de disolventes hay?	 43

15. 	¿Cómo hay que utilizar un disolvente?	 43

16. 	¿Qué es un diluyente?	 43

17. 	¿Puedo usar un disolvente como un diluyente?	 44

18. 	¿Qué diluyente debo usar?	 44

19. 	¿Qué es un limpiador?	 45

20. 	¿Qué es el retardante?	 45

21. 	¿Qué es un acelerador del secado?	 45

22.	¿Qué son los productos para hacer agua?	 45

5.2. TÉCNICAS

a) CONSTRUCCIÓN como soporte para la pintura.

Planificación de una maqueta antes

de pintar, preparación de superficies.

1. 	¿Cómo debo despiezar mi maqueta para pintar?	 46

2. 	¿Debo colocar las herramientas antes de pintar?	 46

3. 	¿Debo colocar las ruedas y orugas antes de pintar?	 47

4. 	¿Cuándo hay que poner las antenas y elementos frágiles?	47

5. 	¿Cómo hay que proceder con los blindajes Schurzen?	 47

6. 	¿Cómo pintar los elementos sueltos?	 47

7. 	¿Debo retirar la torreta para pintar?	 48

8. 	¿Cómo puedo sujetar la maqueta para pintar?	 48

9. 	¿Qué debo hacer si mi maqueta tiene interiores?	 48

10. 	¿Debo tratar la superficie antes de pintar?	 49

11. 	¿Cómo planificar un proceso de pintura?	 49

Creación de texturas: metal fundición, moldes de arena,

tubos de escape,…

1. 	¿Cómo puedo hacer una textura

de metal de moldes de fundición? (tanques aliados) 	 50

2. 	¿Cómo puedo hacer una textura de moldes de arena?

(tanques rusos)	 51

3. 	¿Cómo puedo hacer una textura de acero laminado?

(tanques alemanes)	 53

4. 	¿Cómo hacer una textura en un tubo de escape?	 54

5. 	¿Cómo hacer una textura

de una superficie desconchada?	 55

6. 	¿Cómo hacer una textura de barro?	 56

Efectos Especiales: impactos, desperfectos,…

1. 	¿Cómo hacer impactos en tanques de la 2GM?	 57

2. 	¿Cómo hacer impactos de proyectiles modernos?	 58

3. 	¿Cómo hacer ruedas quemadas?	 58

4. 	¿Cómo hacer ruedas con el caucho dañado?	 59

Fotograbados y Cañones Torneados

1. 	¿Cómo debemos tratar un fotograbado o un cañón

de aluminio antes de ser pintado?	 59

b) TÉCNICAS DE PINTURA

Esquema de pintura de tanques

1. 	Carro en el desierto	 60

2. 	Vehículo moderno de aluminio 	 60

3. 	Carro bitonal o tritonal en Europa

(primavera-verano)	 60

4. 	Carro bitonal o tritonal en Europa

(otoño-invierno)	 60

5. 	Carro bitonal o tritonal

con camuflaje invernal superpuesto	 60

6. 	Carro monotono con camuflaje invernal superpuesto	 60

7. 	Carro invernal	 61

8. 	Carro monotono verde	 61

9. 	Carro bitonal o tritonal en el desierto	 61

10. 	Carro recién salido de fábrica	 61

11. 	Carro moderno en desfile	 61

12. 	Carro moderno en maniobras	 61

13. 	Carro abandonado	 61

14. 	Carro oxidado	 61

Imprimaciones

1. 	¿Qué es una imprimación?	 62

2. 	¿Cuándo debemos imprimar?	 62

3. 	¿Qué imprimador puedo usar? 	 62

Barnices

1. 	¿Cuándo hay que barnizar una maqueta?	 62

2. 	¿Qué barniz debo utilizar?	 62

3. 	¿Cuándo usar el barniz brillante?	 63

4. 	¿Cuándo usar el barniz mate?	 63

5. 	¿Cuándo usar el barniz satinado?	 63

Color base

1. 	¿Cómo aplicar el color base?	 64

2. 	¿Qué color base aplicar?	 65

3. 	¿Podemos decolorar un color base?	 65

4. 	¿Cuándo añadir brillo en un color base?	 65

5. 	¿Puedo dar el color base con spray de color?	 66

Camuflajes

1. 	¿Cuándo aplicar un camuflaje a una maqueta?	 66

2. 	¿Qué tipo de camuflaje escoger?	 66

3. 	¿Qué pinturas utilizar para un camuflaje?	 66

4. 	¿Puedo hacer un camuflaje con pincel?	 66

5. 	¿Qué son las mascarillas?	 67

6. 	¿Cuándo hay que usar las mascarillas?	 67

7. 	¿Cómo hacer un camuflaje a mano alzada?	 67

8. 	¿Cómo hacer un camuflaje con pincel

y aerógrafo?	 68

9. 	¿Qué presión debo usar en mi compresor?	 68

10. 	¿Cómo pintar el "panzer grey"?	 68

11. 	¿Cómo pintar el amarillo alemán?	 69

12. 	¿Cómo pintar un verde "aliado"?	 69

13. 	¿Cómo hacer camuflaje tritonal OTAN semiduro?	 69

14. 	¿Cómo hacer camuflaje desierto?	 70

15. 	¿Como hacer camuflaje invierno?	 71

16. 	¿Como hacer camuflaje bitonal culebras?	 71

17. 	¿Como hacer camuflaje tritonal de bordes duros?	 72

18. 	¿Cómo hacer camuflaje Ambush de puntos?	 73

19. 	¿Cómo hacer camuflaje Ambush de círculos?	 74

20. 	¿Cómo hacer camuflaje bitonal de bordes suaves?	 75

Calcas, transfers y numerales. Colocación y protección

1. 	¿Cuántos tipos de calcas existen?	 76

2. 	¿Cómo usar las plantillas adhesivas?	 76

3. 	¿Cómo usar las calcomanías húmedas?	 77

4. 	¿Cómo usar los transferibles en seco?	 79

5. 	¿Cómo usar los transferibles húmedos?	 79

6. 	¿Como proteger las calcomanías y transferibles?	 80

7. 	¿Cómo debe ser la superficie

que soportará una calcomanía?	 80

Zinmerit

1.	¿De qué color son los desconchones del zinmerit?	 81

2. 	¿Cómo pintar el zinmerit?	 81

Filtros

1. 	¿Qué es un filtro?	 82

2. 	¿Qué necesitamos para aplicar un filtro?	 82

3. 	¿Cómo hay que aplicar un filtro? 	 82

4. 	¿Qué diferencia hay entre un filtro y un lavado?	 83

5. 	¿Cuándo hay que aplicar un filtro?	 83

6. 	¿Podemos sustituir un filtro por otra técnica?	 83

7. 	¿Por qué me queda brillante un filtro?	 84

8. 	¿Cuándo tiempo tarda en secar un filtro?	 84

9. 	¿Cuántos filtros podemos aplicar?	 84

10. 	¿Cuándo sabré que he terminado esta fase de filtros?	 84

11. 	¿Qué colores usar en un filtro

para un tanque gris panzer?	 84

12. 	¿Qué colores usar en un filtro

para un tanque verde?	 84

13. 	¿Qué colores usar en un filtro

para un tanque tritonal alemán?	 84

14. 	¿Qué colores usar en un filtro

para un tanque blanco?	 84

15. 	¿Qué colores usar en un filtro

para un tanque color arena?	 85

16. 	¿Qué colores usar en un filtro

para un tanque tritonal OTAN?	 85

Lavados

1. 	¿Qué es un lavado?	 85

2. 	¿Qué necesitamos para aplicar un lavado?	 85

3. 	¿Cómo hay que aplicar un lavado?	 86

4. 	¿Qué simboliza un lavado?	 87

5. 	¿Cuándo hay que aplicar un lavado?	 87

Aguadas

1. 	¿Qué es una aguada?	 88

2. 	¿Qué necesitamos para aplicar una aguada?	 88

3. 	¿Cómo hay que aplicar una aguada?	 88

4. 	¿Cuándo hay que aplicar una aguada?	 88

Desgastes (óleos)

1. 	¿Para que sirven los desgastes?	 89

2. 	¿Cuándo hacer un desgaste?	 89

3. 	¿Cómo hacer un desgaste horizontal?	 89

4. 	¿Cómo hacer un desgaste vertical?	 90

5. 	Precauciones especiales con los desgastes.	 90

Decolorados (con pigmentos)

1. 	¿Cómo hacer un decolorado?	 91

2. 	¿Cuándo hacer un decolorado con pigmentos?	 91

3. 	Precauciones especiales con los

decolorados de pigmentos.	 91

Pincel Seco

1. 	¿Qué es el pincel seco?	 91

2. 	¿Para que usar el pincel seco?	 92

3. 	¿Cómo hacer el pincel seco?	 92

4. 	Uso del pincel seco para áreas desconchadas 	 92

5. 	Uso del pincel seco para óxidos	 93

6. 	Uso del pincel seco para limpiar las superficies	 93

Desconchones

1. 	¿Qué hay que saber de los desconchones?	 93

2. 	¿Cómo deben ser los desconchones?	 94

3. 	¿Dónde deben estar distribuidos los desconchones?	 94

4. 	¿Cómo hacer un desconchón con pincel?	 94

5. 	¿Cómo hacer un desconchón con óxido escurrido?	 95

6. 	¿Cómo hacer un desconchón

con la técnica de la esponja?	 96

7. 	¿Cómo hacer un área desconchada

con pincel seco?	 97

8. 	Picadas y rayones	 97

9. 	Desconchones negativos y positivos	 98

10. 	Desconchones de madera	 98

11. 	Desconchones de óxido viejo	 99

12. 	Desconchones de óxido reciente	 99

13. 	Desconchones de aluminio	 100

Mapping

1. 	¿Qué simboliza el mapping?	 101

2. 	¿Cómo hacer mapping?	 101

3. 	¿Cómo hacer mapping de óxido ?	 102

Óxidos

1. 	¿Cuáles son los colores del óxido ?

Comprender el óxido	 102

2. 	¿Por qué se oxidan los vehículos del desierto?	 103

3. 	Oxidación de recovecos	 103

4. 	Oxidación de superficies con pincel	 104

5. 	Oxidación de superficies con textura	 104

6. 	Desconchones de óxido (ver apartado desconchones)	 106

7. 	¿Cómo hacer chorretones de óxido ?	 106

8. 	¿Cómo oxidar con pigmentos?	 106

9. 	¿Cómo oxidar una gran superficie?	 106

10. 	¿Cómo oxidar un tubo de escape?	 108

Empolvados:

1. 	¿Qué es el empolvado?	 109

2. 	¿Cómo hacer un preempolvado?	 109

3. 	¿Cómo hacer un empolvado general con pigmentos?	 109

4. 	¿Cómo hacer un empolvado en un tren de rodaje?	 111

5.	¿Cómo hacer un empolvado específico?	 111

Barro

1. 	¿Cuándo hay que aplicar el barro?	 112

2. 	¿Cómo hacer barro seco?	 112

3. 	¿Cómo hacer barro húmedo?	 113

4. 	¿Cómo hacer barro fresco?	 114

Orugas

1. 	Conceptos sobre orugas	 115

2. 	¿Cómo pintar orugas cuando están

pegadas al tanque? (barro seco)	 115

3. 	¿Cómo pintar orugas oxidadas?	 119

4. 	¿Cómo hacer orugas empolvadas?	 121

5. 	¿Cómo hacer orugas embarradas húmedas?	 122

Ruedas

1. 	¿Cómo pintar ruedas en asfalto en zonas desérticas?	 126

2. 	¿Cómo pintar ruedas en un terreno desértico?	 127

3. 	¿Cómo pintar ruedas sobre asfalto en época invernal?	 18

4. 	¿Cómo pintar ruedas en asfalto en época calurosa?	 129

5. 	¿Cómo pintar ruedas en un terreno embarrado?	 130

6. 	¿Cómo pintar ruedas metálicas de un tanque?	 131

Tubo de escape

1. 	Tubos de escape nuevos	 132

2. 	Tubos de escape usados	 124

3. 	Tubos de escape oxidados	 137

Humo

1. 	¿Cómo hacer humo en salidas de escape?	 139

2. 	¿Cómo hacer ceniza en vehículos quemados?	 140

Efectos Especiales

1. 	¿Cómo hacer manchas de grasa en ruedas?	 140

2. 	¿Cómo hacer marcas de óxido de guardabarros?	 141

3. 	¿Cómo hacer efectos de grasa?	 142

4. 	¿Cómo hacer efectos de combustible derramado?	 144

5. 	¿Cómo hacer pisadas de la tripulación?	 144

Herramientas y Accesorios

1. 	¿Cómo pintar un bidón de combustible?	 145

2. 	¿Cómo pintar un casco?	 148

3. 	¿Cómo pintar un cable de arrastre?	 148

4. 	¿Cómo pintar un taco de madera de un gato?	 149

5. 	¿Cómo pintar un gato?	 150

6. 	¿Cómo pintar cajas de madera?	 153

7. 	¿Cómo pintar una bocacha de cañón?	 154

Interiores

1.	¿Cómo debemos pintar un interior?	 155

c) AMBIENTACIÓN Y DIORAMAS

1. 	¿Cómo plantearse un diorama? 	 158

2.	¿Cómo hacer un volumen para un terreno?	 159

3· 	¿Cómo hacer un terreno?	 160

4· 	¿Cómo hacer agua?	 162

5. 	¿Cómo pintar adoquines?	 165

6. 	¿Cómo pintar ladrillos?	 166

7· 	¿Cómo hacer tierra o piedras sueltas?	 166

8.	¿Cómo hacer una vegetación sencilla?	 167

5.3. MISCELÁNEA

Preguntas prácticas de interpretación:

1.	¿Cómo interpretar fotos en blanco y negro?	 170

2. 	¿Cómo interpretar un referente real?	 171

El Origen del Modelismo:

1.	¿Quiénes son los precursores de la pintura de vehículos?	 171

Modelismo en la actualidad:

1. 	¿Es importante Internet para el modelismo?	 171

2. 	¿Debemos mostrar nuestros modelos en Internet?	 171

3. 	¿Internet puede reemplazar las revistas de modelismo?	 172

Hacia dónde camina el modelismo:

1. 	¿Existen distintos estilos de modelismo?	 172

2. 	¿Puede influir mi país en mi modelismo?	 173

3. 	¿Se pueden inventar técnicas nuevas?	 173

Modelismo y Concursos

1. 	¿Los concursos pueden ayudar a evolucionar?	 173

2. 	¿Qué significa ganar medallas en concursos?	 174

3. 	¿Qué criterios siguen los jueces en los concursos?	 174

Modelismo y Arte.

1. 	¿Es arte el modelismo?	 175

Preguntas que nos quitan el sueño

1. 	¿Quiénes somos?	 175

2. 	¿De dónde venimos?	 175

3. 	¿A dónde vamos?	 175

4.	¿Existe vida en otros planetas?	176

5. 	¿Es totalmente necesario para este mundo esa clase

de personas que siempre critican el trabajo de otros

pero que no hacen nunca nada?	 176

6.-	GALERÍA MODELOS UTILIZADOS EN EL LIBRO. 	 177

7.- GALERÍA BIOGRÁFICA. 	 197

8.- CONCLUSIÓN.

¿Y qué viene ahora?

Futuros Proyectos.	249

PAGINA 15 - 18

2.	INTRODUCCIÓN

Hace muchos años, quien me enseño todo sobre modelismo me dio la respuesta a uno de los enigmas más importantes de este hobby. ¿Por qué es tan importante el modelismo para nosotros? Por supuesto cada uno puede encontrar una explicación a tan común dilema, pero más allá de la opinión subjetiva de cada uno, rodeada de diversos contextos y situaciones, hay una explicación que une todas las demás. Una respuesta que es la síntesis de este libro, que resume en uno todos los capítulos que el lector descubrirá más adelante, pero que al mismo tiempo es muy complicada de entender y digerir. Quizás, sólo al final, el lector volverá a este punto para finalizar la lectura de este libro porque de esta respuesta surgen todas las preguntas formuladas aquí. Pero esta reflexión casi filosófica no es banal, ni superficial. Es el pilar básico de toda existencia, y el modelismo existe ¿verdad? Y no sólo existe, sino que además no nos deja dormir y nos produce en contadas ocasiones dolores de cabeza y si no, ¿por qué has comprado este libro?… pues sencillamente porque el modelismo es importante para ti y necesitas encontrar las respuestas a todos los enigmas que te rodean. Necesitas saber, saber por qué el modelismo es importante para tu propia existencia, para tu bienestar. Para algunos, el modelismo es la única razón de vivir, para otros una razón para quedarse en casa un día lluvioso y para otros es una lluvia de intensas emociones. Pero eso no responde a mi pregunta inicial. Esas son también preguntas, aunque sin signo de interrogante.

Intenta mirar dentro de ti para descubrir esa respuesta que me reveló mi amigo. Más adentro que tus bolsillos, incluso más allá de tu piel, de tus huesos y de tu carne. Mira allí donde la realidad se confunde con los sueños y donde los sueños comienzan a hacerse realidad. Hay un lugar dentro de ti en donde algo ocurre cuando ves una imagen en un libro que despierta tu imaginación y a continuación tu mente dibuja una imagen borrosa que, poco a poco, va tomando forma. Esa imagen suele ser un tanque, un vehículo, una figura… con unos colores, un entorno, y en muchas ocasiones se convierte en un diorama imaginario, lleno de colores, acción o elementos atractivos. Ese lugar se llama mente, pero también podría llamarse alma. Es allí donde nuestra propia identidad se mezcla con nuestros deseos, nuestros temores, nuestras ilusiones y nuestra vida. Todo ello se mezcla con lo que captamos del exterior mediante nuestros ojos y oídos. Aquel lugar es como una gran trituradora que comprime todo aquello que llega desde fuera y lo condensa en una idea. Una idea que probablemente terminará convertida en un hermoso y flamante diorama o viñeta. Es el camino de la creación, pero un camino que nace en nuestro interior. Es el reflejo de nuestra alma, de nuestra personalidad, de nuestro ser. Por eso, muchas veces sabemos reconocer los modelos de un mismo autor, porque son parte de su ser.

Para muchos, el modelismo es su único medio de comunicarse con otras personas. Usan el modelismo como un vehículo de comunicación, ya que en su vida normal no logran esos objetivos con los medios normales. Precisamente porque el modelismo es el reflejo del alma, nos puede servir para comunicarnos con los demás, dejando ver como somos por dentro sin que sean necesarias más explicaciones que las de nuestro propio trabajo.

Esa es la grandeza del modelismo. Ahora, ya sabes por qué el modelismo es importante para nosotros. El modelismo puede cambiarnos la vida, puede hacernos mejores, puede hacernos felices y puede convertirnos en mitos vivientes, pero también el modelismo puede destruirnos, hundirnos y entristecernos. El modelismo también genera envidias, recelos y rencores. Puede llegar a ser un arma de doble filo… peligroso o beneficioso.

Eso dependerá de cómo usemos el modelismo, de cómo lo interpretemos y de cómo lo entiendan los demás. Por eso es tan importante tener las respuestas a todas las preguntas que nos surjan, porque sólo así podremos conseguir nuestros objetivos con plena efectividad. Si el modelismo es algo tan importante, no podemos caminar solos por ese sendero lleno de dificultades y problemas. Las técnicas utilizadas no son importantes, no es necesario que cada uno tome 20 años de su vida para descubrirlas hasta conseguir la plena felicidad. Es más importante el fin. Debemos hacer realidad nuestros deseos y sueños cuanto antes, porque el mundo simplemente no puede esperar. Sé con certeza que vuestras cabezas hierven de ideas magníficas, que se os ocurren cosas que sabéis que pueden cambiar el mundo del modelismo, que poseéis la clave de la alegría de muchos, pero no podéis lograrlo porque aún os cuesta distinguir un filtro de un lavado, o un desconchón de aluminio con uno de acero. No dejéis que ese tesoro se os escape. Convertir esas ideas en realidad y mostrarlo allí donde exista una persona dispuesta a disfrutar de lo que habéis creado. Solamente la muerte puede poner fin a ese desenfreno de creación, por eso la cuenta atrás comienza desde que has empezado a leer estas páginas.

Yo no quiero hacer reflejo de mis creaciones en este libro, ya que no merecen este privilegiado papel. Tan sólo me puedo permitir usar este soporte para acercaros las herramientas para construir vuestro sueño. No hay tiempo para hacer de este complejo manuscrito un escaparate barato de mi trabajo, ya que eso no es lo importante ahora. Quizás por eso, algún ávido seguidor de mi trayectoria se sienta algo defraudado con este contenido, pero es que debo decir que se ha confundido. Aquí no va a encontrar artículos como aquellos que llevo publicando durante años. No hay procesos con paso a paso, desde el comienzo hasta el fin. No hay nada de eso. Sólo técnicas, trucos, atajos, soluciones y, por supuesto, muchas respuestas. No guardéis este libro en un lujoso armario acristalado para enseñárselo a los amigos cuando vengan a casa. Dejadlo en vuestra mesa de trabajo, entre las pinturas, los pinceles y los disolventes. No temáis si se os mancha con unas gotas de pintura, porque es allí donde este libro debe estar. No te servirá para nada más que para ayudarte en el día a día de tu trabajo. Será una herramienta como una lima, un pincel o un aerógrafo, o de lo contrario estarás malgastando tu dinero. Sugiero que en tal caso, mañana retornes a tu tienda y lo devuelvas alegando que ya lo tienes repetido, o que creías que era un libro de aviones. Cualquier excusa servirá.

Pero si aún sigues ahí, respira hondo. Lo vas a necesitar porque tus problemas comienzan ahora. ¡Sí, problemas!, porque en los próximos meses no tendrás suficiente espacio en tu vitrina para guardar tus modelos terminados. A partir de ahora no tienes excusas para no finalizar tus maquetas. Ya no podrás decir que no terminaste tu King Tigre porque no sabías que tipo de barro hacerle, o con que colores aplicar un filtro en su camuflaje tritonal. Quizás deberías hacer una prueba antes de seguir leyendo. Inténtalo, formúlate una pregunta, por ejemplo…. ¿Dónde quedaste atascado en tu último modelo?, ¿quizás en los decolorados o tal vez en las aguadas? Me temo que no te han podido responder cuando preguntaste cómo pintar las herramientas de tu tanque, o cómo pintar un neumático en un clima desértico, ¿o fue en un terreno embarrado? Busca ahora en el índice "como pintar un neumático "y encontrarás numerosas alternativas perfectamente explicadas. Ya no hay excusas. Empieza poniendo delante tu modelo y comienza a pintar. Es tu hora, tu momento.

PÁGINA 19 – 24

3. BIOGRAFÍA

¿QUIÉN ESCRIBE?

30 años han pasado para poder reflejar aquí el trabajo de mi corta vida. 30 años no demasiado malos, aunque sí llenos de reflexiones e inquietudes que hoy por hoy aún atormentan mi cabeza. Hace tres décadas llegue a este mundo, en la pequeña ciudad norteña de Pamplona (Navarra, España), en un barrio obrero cerca de la estación de ferrocarril, lugar que más tarde sería la fuente de inspiración para muchas de mis primeras maquetas. Tal vez, aquella agradable ciudad medieval no era el lugar más adecuado para ser modelista. Los conflictos políticos y la agresiva vida en la calle no eran ni mucho menos la mejor motivación para hacer tanques, aviones o cualquier otra cosa similar. Pero el clima frío y lluvioso y mi poco interés por aquellos temas sociales me obligaron a recluirme en casa, alejado de los problemas y sumergido siempre en una atmósfera creativa, a centrarme en un hobby que en un futuro pasaría a ser mi autentica pasión y obsesión. Por aquel entonces, el modelismo era un hobby muy individualista en donde apenas existían revistas u otras publicaciones. Sin quererlo, eso supuso un elemento muy importante para mí, ya que sin referencias o información me obligaba a agudizar mi ingenio y creatividad. Por supuesto no existía Internet y la posibilidad de comunicarte con personas de otros países o ciudades era prácticamente imposible. En esa época, con 8 años, conocí a la persona que marcaría mi futuro y el que me enseñó prácticamente los pilares fundamentales del modelismo. Aquella persona era y es Andrés Montiel, un polifacético modelista y polémica persona que se convirtió en amigo y maestro inseparable. Aunque era de mi misma edad, él disfrutaba de conocimientos artísticos que iban mucho más allá de mi imaginación y de una capacidad de creación que hoy en día sorprende a muchos. Los años pasaron y mientras crecíamos fuimos compartiendo nuestras primeras maquetas hechas con cartón y plastilina, pintadas con pinturas de calidad dudosa. Pero aquellos también fueron los mejores años, ya que todo resultaba nuevo y fresco y nunca estuvimos influidos por nada externo. Al no haber nada más excepto nuestras propias maquetas, evolucionamos de una manera distinta a los demás, alejados de toda interacción, de todo prejuicio y de todo estereotipo. Tal vez por eso conseguimos desarrollar juntos más técnicas que nadie. Envueltos en un sentimiento de necesidad por representar lo que nos rodeaba nos vimos forzados a exprimir nuestros cerebros hasta el máximo. Fueron épocas de escasez, pero una época llena de libertad modelística.

Pero un día, como tantos otros modelistas de todo el mundo, ¡descubrimos a Verlinden! y todo lo que aquel nombre arrastraba. Pero también descubrimos las primeras revistas de modelismo, como Todo Modelismo (la actual Euromodelismo) y alguna publicación europea. Nos sentimos como los aztecas cuando entraron en contacto por primera vez con los colonizadores Españoles en México. Aquello fue una gran revolución para nosotros y el descubrimiento de algo que iba mucho más allá de lo que nosotros hacíamos. La era Verlinden había llegado, y el mundo no sería nunca más el mismo.

Con 17 años tuve que dejar mi ciudad natal para ir a la universidad de Salamanca. Fue Montiel quien me inspiró para estudiar la carrera de Bellas Artes. Ese había sido su deseo pero nunca pudo realizarlo. Montiel me había enseñado de qué manera tan directa estaba relacionado el arte con el modelismo y yo comprendí que eso era lo que debía estudiar si quería hacer evolucionar nuestro hobby. Y puede parecer increíble, pero también con esa edad ya era consciente de la necesidad de evolución, de mejorar las técnicas y descubrir nuevos caminos que hiciesen del modelismo un nuevo arte, lleno de riqueza y recursos, como lo habían sido en el pasado la escultura, la pintura o la arquitectura. Nuestra pasión por el arte, el dibujo, la escultura, la ingeniería o la arquitectura tenían un punto de unión en el modelismo. Todo lo que nos llenaba de vida podía tomar forma en unas maquetas. No eran las propias maquetas las que nos motivaban, sino más bien lo que nos rodeaba, la naturaleza, la ciudad, los vehículos… todo aquello que veíamos queríamos reproducirlo en pequeño. Este dato es muy importante, ya que en la actualidad muchos modelistas nunca han visto un tanque en la realidad. No han sentido deseos de tenerlo en pequeño, sino que más bien han deseado tener una maqueta de plástico que representa un vehículo que nunca han visto.

Este hecho nos provocó ese sentimiento de creación. Deseábamos tener el mundo exterior en nuestra casa, y para ello debíamos inventar técnicas que representasen el mundo exterior.

Con Pamplona dejé mi primera etapa de modelista, dejé mis primeros descubrimientos y a mi mejor maestro, pero me llevaba el secreto para mejorar mi propio modelismo y así seguiría hasta el día de hoy. Pero el irme de Pamplona supuso perder aquella ingenuidad que poseen los niños cuando juegan, ese sentimiento de libertad del “todo vale”.

La universidad supuso una evolución muy radical y distinta. El aprendizaje de la teoría más técnica aplicable a todas las “artes” formaría definitivamente mi actual forma de pintar. Logré aplicar todos aquellos conocimientos en cada paso que daba en una maqueta… teoría del color, psicología visual, técnicas de pintura, volúmenes, composición. Encontré todos esos aspectos muy útiles para el modelismo y dediqué aquellos 5 años de estudio a llevarlo a la práctica en mis propias maquetas. Allí otra persona marcó una vez más mi destino, ayudándome sin querer a ser un modelista rápido y lleno de expresividad a la hora de pintar. Antonio Marcos fue aquel profesor del que aprendí la esencia de la pintura. La cual podía tener expresión propia y dar sentido a cualquier cosa por sí sola. Aquello fue lo que definitivamente cambio mi manera de pensar. Nada volvería a ser igual después saber la verdadera importancia de un pincel y un color, una mancha, un gesto bien aplicado en una superficie. Hoy en día, mucha gente suele comparar el estilo de una de mis maquetas con una de Mirko Bayern y descubren con asombro que son técnicamente opuestas y alejadas una de otra. Mientras las de él son trabajos precisos y pulcros, realizadas durante meses de trabajo y mucha constancia, mis maquetas son siempre imprecisas y realizadas bajo impulsos en tan sólo 4 o 5 días. Esto da una idea de cuántos caminos hay en el modelismo y desde cuántas perspectivas podemos enfocarlo.

Mis orígenes influidos por el arte han dado lugar a modelos expresivos, llenos de efectos, exageraciones y sensaciones, dejando de lado la parte más técnica del modelismo.

Cuatro años sirvieron para coger rapidez y habilidad con los pinceles. Un ritmo constante de trabajo me forzaba a realizar casi una maqueta a la semana. Esa alta productividad podía resultar muy costosa para un joven estudiante y fue por ello por lo que me presentaba a cada concurso que veía, para poder conseguir nuevos modelos para montar, fruto de los trofeos de mis maquetas ganadoras. Pero este ritmo estremecedor y poco sano se vio detenido de golpe por mi primer contacto con Euromodelismo. Consciente de mis habilidades decidí viajar a Madrid para mostrar mi trabajo, pero lo único que encontré fue un mundo nuevo, muy alejado de todo aquello que había descubierto por mí mismo, en donde se valoraba más la técnica y la precisión que la frescura y creatividad. Aunque más bien comprendí que la frescura y creatividad sólo tienen salida si están respaldadas por una buena técnica y precisión en el montaje y la pintura.

Comenzó así mi nueva etapa como modelista de editorial o papel couché. Los tiempos cambiaban.

DEL HOBBY A LA PROFESION

Muchos modelistas que puedan leer estas páginas nunca se imaginaran el cambio tan brusco que experimenta un modelista cuando pasa de hacer sus maquetas para él mismo a hacerlas para publicar en una revista o libro. Para mí, aquel cambio sucedió en 1994 con mi Type 69 II C publicado en Todomodelismo. La sensación que se obtiene al ver tu modelo representado en 4 o 5 páginas y fotografías a color es algo difícil de explicar. Es algo parecido a andar en bicicleta por primera vez o nadar sin ayuda de flotador. Pero esas tan sólo son las sensaciones iniciales, ya que con el paso de los días, los meses y los años vas descubriendo lo importante y trascendental que puede ser tu trabajo, más allá de las banales y superficiales sensaciones egocéntricas del momento. Con el tiempo descubres su finalidad didáctica, su capacidad de ayudar a los demás, de hacer creer a otros que gracias a tu artículo pueden conseguir lo que quieren con más o menos facilidad. Y sobre todo… que al final los demás lo consiguen, alcanzan el éxito, ves que gracias a lo que un día explicaste con fotos en una revista les ha ayudado a sentirse mejor haciendo sus propios modelos. Esa es la única y verdadera motivación de alguien que dedica todo su esfuerzo a enseñar a otros lo que sabe. Eso es lo que descubrí aquel año de 1994. Hoy en día, aún sigo advirtiendo a todo aquel que desea ver publicado su trabajo en alguna revista del mundo que dar ese paso supone mucho más que sentir el gozo de ver algo propio publicado, ya que una revista o un libro no es un escaparate de nuestro trabajo: es un hilo conductor que nos permite transmitir ideas, conocimientos e información.

De esta manera conseguí rápidamente adaptarme a este nuevo medio. Incluso cambie mi forma de pintar para hacerla más atractiva en las fotos, busqué temas interesantes para los modelistas y afronté terrenos que hasta ese momento nunca antes se habían tocado, como los vehículos quemados y destruidos. En ese momento, Rodrigo Hernández Cabos resulto ser mi gran apoyo incondicional con todo lo que hice, ayudándome a mejorar mi fotografía y mi concepto de qué significaba escribir artículos. Gran parte de mi faceta profesional en el modelismo comenzó con él.

Entre 1998 y 2000, comencé a viajar a Folkestone, al los concursos de Euromilitaire y Trucks & Tracks. Durante aquella época y especialmente apoyado y ayudado por Álvaro y Luciano Rodríguez, comencé a contactar con distintas revistas internacionales, como Military Modelling (UK), Steel Masters (FR), Armor Modelling (JPN) y muchas otras que abrieron sus puertas a mis artículos que habían comenzado a popularizarse gracias a mi primer Libro “RARITIES” y a distintas paginas web como Missing Lynx, Panzernet y otras. Comenzaba para mí una etapa llena de compromisos editoriales que poco a poco se fueron ampliando hasta llegar a la mayoría de países del mundo, desde Corea y China pasando por Polonia, Hungría, Grecia, Alemania, Rusia, Italia hasta Estados Unidos.

Aquel duro trabajo trajo también como recompensa el ganar numerosos concursos internacionales desde Roma, París, Folkestone, AMPS USA, Tamiya Pachi, AMT Torrent, entre muchos otros.

El modelista que lea esta páginas debe comprender que todos esos resultados son el fruto de un trabajo durísimo, dedicando casi toda una vida personal a ello incluso poniendo en conflicto la propia vida sentimental, e incluso la salud mental. Aquellos años fueron durísimos para mí, pero también fueron los años más productivos donde pude desarrollar y divulgar la gran mayoría de las técnicas que se están utilizando ahora, desde los filtros, a las técnicas con pigmentos o técnicas de oxidados como los “mapping”. Por aquella época también descubrí a los grandes talentos del modelismo de los cuales intente aprender todo lo que poseían: Mirko Bayern, con su infinita precisión en la pintura y en la rigurosidad histórica; Marinj Van Gils, con su maestría con una pintura exquisita y luminosa; Jean Baptiste Verlhac, mi gran amigo, que consiguió llevar el modelismo a la fórmula 1 llegando a hacer maquetas extremadamente complejas en poquísimo tiempo con resultados aún no igualados por nadie; Serang Kim, un coreano que ha conseguido hacer de un tanque un auténtico festival de colores y expresividad; y por supuesto tantos y tantos modelistas japoneses que influyeron en mí de una manera terrible, sobre todo en cuanto a creatividad y frescura realizando viñetas y dioramas. Aquellos pilares del modelismo más reciente siguen influyendo hoy en día en cada uno de nosotros, tal vez hasta que aparezcan nuevos modelistas con ideas diferentes.

Aquellos años fueron tal vez la época más revolucionaria que se había vivido desde Verlinden, en cuanto a pintura se refiere, y conformó lo que hoy en día conocemos como las técnicas de pintura estándar.

En el año 2002, junto con mi compañera inseparable Ana Estrella, fundé Mig Productions, una pequeña compañía de modelismo que pretendía ofrecer al modelista todo lo que yo había necesitado años antes, productos nuevos como los pigmentos o los filtros, o kits de vehículos destruidos, figuras de calidad y accesorios para dioramas. Gracias a este trabajo terminé viajando a Estados Unidos, donde finalmente conocí a uno de los grandes precursores del modelismo, François Verlinden. Su visión del modelismo, casi 20 años después de su revolución, sigue siendo la de seguir investigando y mejorando en la pintura y en los dioramas, aunque evidentemente la aparición de nuevos y vigorosos modelistas en todo el mundo están ayudando a ello también.

Pero al día de hoy mi principal preocupación después de haber visitado los principales concursos del mundo, desde Shizuoka a Brno Model show, pasando por México, USA o Italia, es la de conseguir aclarar todos aquellos puntos oscuros que aún quedan en el modelismo para aquellos que intentan sencillamente disfrutar en tranquilidad de sus maquetas. Debido a tanto desarrollo de técnicas, el modelista se siente un poco perdido entre tanto tecnicismo, tanto proceso y tantos estilos y ahora más que nunca es momento de hacer una pausa en esta carrera freneticá y mirar atrás para recopilar todo lo aprendido en un solo libro. Un libro que espero que os sirva para llegar más lejos de lo que nadie ha visto jamás.

Tal vez yo nunca llegue a ver lo que para vosotros depara el futuro, pero si con esta aportación contribuyo con algo, mi vida habrá tenido sentido.

PIES DE FOTO

PÁGINA 21

Verlinden marcó el comienzo de una nueva era en los años 80 que perduraría hasta nuestros días. Encuentro con Françoise en la fábrica de Verlinden Productions en St Louis, USA.

PÁGINA 22

El encuentro con Marenj Van Gils (izquierda) en uno de sus primeros viajes a Euromilitare

cambiaría muchas cosas en su apreciación y entendimiento del modelismo

Encuentro con los modelistas de Thiene y Alessandro Brunchi en el año 2005, Italia.

PÁGINA 23

Sheperd Paine, uno de los padres del modelismo, Roma, Italia.

Una de las muchas demostraciones de pintura que Mig hizo en distintos lugares del mundo.

Brno, República Checa, 2003.

PÁGINA 25 - 30

CÓMO USAR ESTE LIBRO

Quizás, la parte más importante de este libro no sea el contenido de las numerosas técnicas existentes, trucos o métodos para pintar, sino más bien esta sección donde explicaré como manejar, utilizar e interpretar todos esos recursos para sacar el máximo provecho a todo ese torrente de información.

Hay modelistas que pasan sus días recopilando toda la información existente en Internet, en libros o revistas. Terminan acumulando miles de páginas y artículos que al final no son capaces de digerir, ya que todo ese material es un cúmulo de opiniones y técnicas inconexas entre sí y el modelista saturado con tanta información es incapaz de ordenar todo aquello para conseguir un resultado aceptable en sus propias maquetas. Es como si pretendiésemos vestirnos para ir a hacer deporte, ir a trabajar a una oficina y arreglarnos para salir a pasar una velada en un restaurante, todo al mismo tiempo. Por supuesto eso es una tarea imposible. Lo mismo ocurre en nuestras maquetas, no podemos “vestirlas” con todas las técnicas que conocemos al mismo tiempo. Es decir, no siempre usaremos un pincel seco, o un filtro o una técnica de desgaste con óleo. Debemos de saber distinguir qué es lo que pretendemos conseguir con nuestra maqueta, dónde estará ambientada y qué deberemos utilizar para cada caso. Las técnicas explicadas en este libro tan sólo recogen una pequeña parte de todo lo que puede existir entre la comunidad de modelistas en todo el mundo. Tarde o temprano desarrollaremos incluso nuestras propias técnicas y métodos y aprenderemos muchas más de otras personas. Pero el saber como gestionar toda esa información es quizás lo primero que debemos aprender desde este momento. Es más, es muy posible que si tu eres uno de esos que recopila información sin descanso y a pesar de todo no estás satisfecho con tus modelos, hay muchas probabilidades que la razón de ello sea precisamente que no sepas gestionar todo lo que tienes entre manos.

Cuando leemos un artículo en una revista, un modelista nos puede explicar como hacer un Tigre I en invierno en un ambiente extremo de frío y congelación. Entonces decidimos, inspirados por ese artículo, hacer nuestro propio Tigre I en la nieve, pero con la diferencia que el nuestro lo queremos hacer en una época de deshielo, cuando la nieve se derrite y aparece al barro con toda su crueldad. Aunque el artículo de ese modelista represente también a un Tigre invernal, nuestra idea es ligeramente diferente y no todo lo que leamos en ese artículo nos servirá para nuestro proyecto. En ese caso nos veremos forzados a buscar nuevas referencias en otros artículos o desarrollar nuestras propias técnicas para lograr lo que pretendemos.

De la misma manera no es lo mismo hacer un Sherman en Normandía en un soleado día de agosto que un sherman en septiembre, también en Normadia pero en un día lluvioso. O un PzIV en la batalla de El Alamain o el mismo PzIV oxidado y abandonado en Túnez, aunque los dos estén en África y en el desierto.

Hacer maquetas con éxito significa dar en el clavo cuando hacemos nuestra maqueta, es decir, aproximarla lo máximo posible a la idea que estaba en nuestra cabeza antes de comenzar el proyecto. Por lo tanto, ya tenemos un punto de partida: nuestra idea.

1) LA IDEA.

Está claro que es lo más importante de todo el proceso, ya que sin una idea inicial no habrá un modelo terminado mínimamente aceptable. Si no hay idea no hay maqueta, pero si la idea no está clara, nuestro modelo tampoco será claro y ahí vendrán los problemas. Por eso debes fijar tu objetivo lo máximo posible, buscando muchas fotos del mismo vehículo, analizando como estará ambientado, si estará empolvado, embarrado o nuevo, si estará muy oxidado o mojado, incluso qué numerales o camuflaje tendrá. También debemos intentar imaginar su historia, qué le ocurrió a ese vehículo, por dónde paso, en cuantos combates participó, etc. Cuantos más detalles podamos definir en este momento, más sencillo nos resultara después saber qué técnicas utilizar.

Nunca afrontemos una idea que tenga puntos oscuros o sin aclarar. Hay que olvidarse se ideas con dudas de color o ambientación así como de aquellas ideas donde la rigurosidad histórica no esté muy definida, ya que según la ley de Murphy, tan pronto terminemos nuestro modelo aparecerá un libro con esas fotos que siempre habíamos soñado y que, por supuesto, mostrarán todo lo contrario a lo que ya habíamos hecho.

Otro matiz importante al escoger nuestra idea a representar es la simplicidad, es decir, hay que escoger aquellas ideas que nos sean fáciles de ejecutar y de resolver, aquellas que estemos totalmente seguros que podemos terminar en un plazo de tiempo razonable, ya que si escogemos ideas complejas, enormes o difíciles, es muy posible que nunca las terminemos y nos entrará un sentimiento de frustración y desánimo al ver que no terminamos nada. Por lo contrario, una idea sencilla y manejable siempre nos ayudará a terminarla con rapidez y sin problemas y eso nos motivará y nos llenará de ánimos.

Evita esas ideas de grandes batallas, de calles con varios edificios y complejos escenarios y aquellas que nos obligan a utilizar infinidad de figuras y accesorios. Por lo contrario y en especial al principio, busca esas ideas simples, vehículos pequeños o alguna mini-viñeta. Apóyate más en la originalidad del modelo escogido o la temática y no en las grandes superproducciones hollywoodienses.

Bueno, si ya has escogido tu idea, es momento de proseguir, veamos como podemos comenzar a hacerla realidad.

2) EL CAMINO

Ya tenemos nuestra preciosa y original idea. Sencilla de realizar, más bien pequeña con un terreno de reducidas dimensiones y un par de figuras (¡muchas de las maquetas ganadoras en la mayoría de concursos son siempre maquetas que reúnen estas características!). Pero ahora nos encontramos con el primer obstáculo: ¿Cómo debemos pintarlo?, ¿qué camino debemos seguir?

Observamos que cada modelista tiene su propio estilo. Unos recomiendan pintar con pincel seco y otros te recomiendan no usarlo. Unos dicen de pintar el color base más claro y otros te animan a utilizar el color exacto RAL3456 aplicado con la misma temperatura ambiente que había en las fábricas alemanas en 1944 para evitar una oxidación prematura del color. Otros te dirán que los tanques no llevan polvo ni desconchones, porque como ellos trabajan en el ejército se creen que un tanque en 1941 debe tener el mismo aspecto que un Leopard de maniobras en Alemania, pero otros te dirán que sólo si añades tres cucharadas de polvo y sumerges tu tanque en un cubo de barro de tu jardín tu modelo tendrá el aspecto que a todos gusta. Entonces… ¿a quién hacemos caso?, ¿qué camino debemos seguir?, ¿quién tiene la razón... el militar o el artista, el técnico o el creativo?

Mi opinión es que ninguno la tiene ya que ambos sólo dan opiniones subjetivas que de nada nos van a servir. Es tan ridículo aquel que sólo valora una maqueta si el color es el autentico RAL y que muestra sus modelos pulcros y limpios de todo efecto ambiental como aquel que, creyendo haber descubierto el mundo de los desgastes y los empolvados, va repartiendo su sabiduría entre los mortales. Con el tiempo iremos descubriendo a toda la fauna modelistica si no la has descubierto ya. En cualquier caso, terminaremos formando parte de ella y aportando a este mundo nuestras propias opiniones subjetivas. Pero hasta entonces, lo que queremos es pintar y terminar con éxito nuestro modelo.

Quizás en este momento no lo comprendas bien, pero el mejor camino a seguir es el que nos muestra la realidad y la naturaleza. Ningún militar experimentado, ningún modelista ganador de 20 Best of Show nos podrá explicar el camino a seguir mejor que la propia realidad. Si queremos saber qué color tiene el barro, podemos salir a la calle y observar una excavadora, si queremos saber qué color y forma tiene un desconchón de óxido, vayamos a una antigua estación de ferrocarril y encontraremos mil ejemplos, o si queremos saber cómo funciona el polvo de varios días, tan sólo mira tu coche aparcado frente a tu puerta. Es así de sencillo, incluso para los procesos más complicados como… ¿debo hacer antes una decoloración o el barro fresco en mi tanque? En ese caso vuelve a salir a la calle y observarás en un viejo tractor que el barro esá “encima” del decolorado de la pintura.

Si lo que queremos es reproducir la realidad, nada mejor que la realidad para enseñarnos cómo hacerlo. Por supuesto, si alguien quiere pintar como un modelista en concreto, será mejor que siga sus pasos al pie de la letra y se olvide de todo esto. Pero pienso que todos nosotros buscamos la realidad y tan sólo cuando no la conseguimos intentamos basarnos y copiar lo que hacen los demás.

Sabiendo todo esto podríamos poner un caso práctico para comprender este concepto:

Imaginemos que nuestra IDEA es hacer un KVII alemán en Rusia en 1942. Nuestro tanque era de color Panzer Grey pintado en los talleres alemanes y al llegar al frente se pintó con el color BLANCO. Pero después de muchas semanas de combate ese color blanco se ha desconchado y desgastado por la acción del viento y la lluvia, además del propio uso de la tripulación, al mismo tiempo que se ha cubierto de tierra y barro.

¡Estupendo! Nuestra IDEA es perfecta, sabemos muchos detalles de nuestro vehículo y su historia, pero ahora hay que buscar qué camino hay que seguir para conseguir ese efecto de desconchado y decolorado mezclado todo con tierra y barro.

Si nos guiamos por la “realidad” nos será muy fácil deducir el proceso a seguir. Primero, exactamente como ocurrió en 1942, pintaremos nuestro tanque en Panzer Grey. Después aplicaremos encima el color blanco tal y como lo hicieron los alemanes en su época (si ellos lo hicieron a brocha, podemos hacerlo con pincel, si ellos lo hicieron con pistola de pintar, entonces usaremos nuestro aerógrafo).

Ahora imaginemos qué es lo que ocurrió a continuación. Seguramente, al entrar en combate lo primero que se produjo es un desconchado de algunas zonas, bien por el uso de la tripulación o por el roce con árboles u otros objetos. Ya tenemos nuestro siguiente paso: los desconchones.

Pasados los días y semanas el color blanco se fue ensuciando (otro paso más) y desgastando y poco a poco se fue embarrando. Esa primera capa de barro se secó por el calor del motor… (un nuevo paso, barro seco) para cubrirse después con una capa de barro más húmedo que es la que presenta nuestro vehículo en este momento (la última fase, barro húmedo).

Ya hemos deducido, en líneas generales nuestro vehículo. Ya sabemos en que orden hacer las técnicas y cada proceso. Podemos aplicar esta misma deducción para cada tanque o cosa que hagamos. Así, de esta manera nunca se nos ocurrirá hacer el barro antes que el camuflaje blanco, o aplicar el color gris encima del color blanco.

Este método nos ayudará en la mayoría de los casos y siempre será fiel a la realidad.

3) LAS TECNICAS

Por fin sabemos cómo y qué hacer a nuestra maqueta. Todo parece perfecto, pero ¿qué color debemos usar para el color blanco?, ¿acrílico o esmalte?, ¿cómo haremos el ensuciado o el embarrado? Todo esto son las técnicas, es decir, será como nuestros trajes o calzado. Unos días usaremos unos zapatos verdes con calcetines, pero otro día sólo utilizaremos un calzado deportivo sin calcetines. Es decir, para cada modelo usaremos unas técnicas u otras, algunas veces combinadas entre ellas, y otras veces solas, pero siempre de manera diferente para cada caso. Cada día aprenderemos técnicas nuevas pero no por ello debemos usarlas en cada maqueta. Por eso es importante saber el camino a seguir, que es el que nos determinará qué técnica usar en cada ejemplo. Existe un error común entre algunos modelistas que suelen seguir el mismo patrón de pintura en absolutamente todos sus modelos, aunque sean del desierto, estén abandonados o estén ambientados en el frío frente ruso. A veces alegan que es su estilo de pintura y así se hacen reconocer, pero eso es más bien una falta de seguridad y mucho temor a innovar y tratar de descubrir cosas nuevas. También los hay quien prácticamente no aplican ninguna técnica y se limitan a dejar su tanque en color base con un sutil pincel seco. En este caso, ese tipo de personas se excusa en que quieren dejarlo así para que se vea muy bien el trabajo de montaje (esto es muy típico en modelistas que hacen scratch, ya que después de meses construyendo un modelo tienen un inmenso miedo a estropear su trabajo). Todo esto son excusas simples para ocultar su desconocimiento de la pintura y las técnicas y esas personas son las que nos van a enseñar más bien poco. Seguramente te dirán que en el modelismo todo vale y que a ellos les gustan las maquetas así de limpias. De acuerdo, eso es respetable hasta que te encuentras a esas personas como miembros de un jurado en un prestigioso concurso de maquetas. Por eso, una vez más, debemos volver nuestra mirada a la realidad. Esa “realidad” tan soñada por todos nosotros que jamás nos engañará. La realidad nos dirá si hay que hacer desconchones o polvo, si hay que hacer algo brillante o mate. Sólo ella tiene la respuesta, y sólo en ella podemos confiar ya que es la que hemos escogido como referente.

Cada técnica tiene su razón de ser, su origen y su evolución, pero todo eso no nos importa ahora. Ni si quiera debemos conocerlas todas. Tan sólo debemos conocer las que vamos a necesitar. Por ejemplo, si lo que queremos saber es cómo hacer barro fresco en nuestro KV, podemos ir directamente a la sección de “TECNICAS DE PINTURA” y descubrir cómo hacer barro fresco o barro seco en nuestro tanque.

Así, con cada duda que tengamos iremos a la sección específica y seguiremos los pasos de cada técnica, aplicándola en nuestro modelo.

Algún modelista con menos experiencia necesitara saber cómo aplicar el color base. En ese caso debe dirigirse a la sección de “COLOR BASE”, o incluso no sabrá distinguir un color acrílico de un color esmalte, así que podrá ir a la sección “MATERIALES” dentro del apartado LUGAR DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

En otros casos el modelista será bastante experimentado y tan sólo necesitará buscar cosas mucho más especificas como saber que es un MAPPING o cómo hacer un terreno desértico.

No debemos intentar leer todo el libro como una obra normal de lectura (aunque nos pueda resultar interesante el leer multitud de cosas sobre cada técnica) sino que debemos intentar usar el libro como si fuese un diccionario o una guía y consultar tan sólo aquello que nos sea necesario en cada momento. Teniendo una duda concreta en nuestra cabeza podemos buscar la solución consultando el índice del libro. Pero no olvidemos que este libro es tan sólo una pequeña muestra de todas las técnicas existentes. Las aquí presentes son las que a mí me han funcionado bien, las más sencillas y las más rápidas de ejecutar, aunque hay muchas otras desarrolladas por otros modelistas que pueden representar los mismos efectos.

En cualquier caso, si el ejercicio anterior nos resulta de momento muy complicado, podemos usar otra herramienta del libro para ayudarnos a deducir el proceso de pintura de los casos más comunes en el modelismo. Utilizando en el apartado “ESQUEMA DE PINTURA DE TANQUES” en la sección “TECNICAS DE PINTURA”, podremos descubrir numerosos ejemplos con sus correspondientes desgloses de técnicas, lo que nos ayudará de manera notable a familiarizarnos con los procesos reales.

¿QUÉ CONTIENE EL LIBRO FAQ?

Como su nombre indica, este libro reúne las respuestas a las preguntas más comunes y habituales dentro del modelismo, y más concretamente en el terreno de la pintura y ambientación. Es decir, aquí no encontraremos técnicas de montaje y construcción, a excepción de unas pocas que van directamente relacionadas con la pintura.

Existen varias razones para enfocar este libro así. Primero, si incluyésemos todos los temas en un solo libro, este tendría más de 600 o 700 páginas. Segundo, hay modelistas mucho más cualificados que yo para explicar técnicas de construcción, y espero que este volumen sirva de inspiración para aquellos que tengan ganas y valor para hacer un FAQ de montaje. Y tercero… realmente la construcción es muy poco motivadora. De hecho, con la proliferación de maquetas de calidad suprema y kits que prácticamente te lo dan todo, resulta muy poco práctico perder el tiempo aprendiendo a hacer algo en scratch para que a los dos meses una empresa china lo saque en plástico incluyendo fotograbado, cañones torneados y orugas de metal.

Particularmente, los modelistas dedicados al scratch tienen la batalla perdida, aunque estos se diviertan haciéndolo. Pero habría que mirar si el disgusto posterior, cuando ven editado en plástico un modelo en el que han trabajado durante 2 años, les merece la pena.

Por suerte, las compañías de plástico nunca venderán las maquetas pintadas.

Siguiendo con el contenido del libro y sabiendo lo que “no” vamos a encontrar, puedo concretar que la selección de las técnicas aquí presentes suponen tan sólo una pequeña parte de todas las existentes, pero las aquí reunidas tal vez sean las más “básicas” o comunes a la par que sencillas y fáciles de ejecutar. He evitado incluir técnicas excesivamente laboriosas o complejas, ya que de lo que se trata es de poder ayudar al modelista a resolver problemas, ¡no a generárselos! Quizás, alguien que lea todo el libro y descubra con amargor que no está incluida “tal” técnica, se disguste con el autor y califique el libro de “incompleto”. De acuerdo, no podemos incluir todo, ya lo dije antes. No pretendo hacer una recopilación de todo lo existente en el mundo, tan sólo reunir lo más interesante y útil para la mayoría de los modelistas. Además, muchas de esas técnicas las considero una evolución de las aquí presentes o simplemente están… DESFASADAS. A nadie le gustaría que le vendiesen un manual para Windows 2000 que incluyese también el de Windows 95. Siempre intentamos tener la versión más actualizada y actual, y esto es exactamente lo que tienes en las manos. Quizás, en el año 2012, algún modelista muestre este viejo libro como lo que “no hay que hacer” en el modelismo, pero no podemos esperar a ese año, ya que en gran parte, ese cercano futuro dependerá de lo que hagamos ahora mismo.

Por lo tanto, encontraras un libro enfocado en las técnicas de pintura para vehículos militares, incluyendo algo de ambientaciones para terrenos o dioramas y un poco de construcción. La explicación y definición de los materiales y herramientas de pintura constituyen un apartado muy especial. También podrás encontrar respuestas a otros tipos de preguntas más especiales, pero que nos preocupan igualmente, como saber qué se valora en un concurso o incluso si las peanas influyen en las decisiones de los jurados.

Todo esto constituye FAQ. Espero que puedas encontrar tu respuesta aquí. Intenta formular la misma pregunta de manera diferente y seguro que darás con lo que buscas.

PÁGINA 31

5. CONTENIDO

(GUíA DE TÉCNICAS)

PÁGINA 32

5.1.	LUGAR DE TRABAJO, HERRAMIENTAS

Y MATERIALES

Lugar de trabajo: colocación de las herramientas,

pinturas, etc.

1.	¿Cómo debe ser el lugar de trabajo?: ventilación, seguridad

Debe ser en primer lugar cómodo, aunque no necesariamente grande. He visto modelistas con espacios muy grandes pero que al final sólo usan una pequeña parte de este en una mesa casi microscópica. Es importante que esté cerca de una ventana para que nos ayude con la ventilación, pero hay que procurar que no entre luz directa del sol sobre nuestra mesa. Si disponemos de un espacio extra para hacer fotografías nos ayudara a hacer pequeños artículos de nuestros modelos.

PÁGINA 33

2.	¿Qué luz debo utilizar?

La luz de tungsteno de bombilla azul es la más adecuada para pintar. Hay que evitar luz de tungsteno de bombilla normal, bombillas de bajo consumo o luz natural. La luz natural sobreexpone nuestra visión y hará que nuestros modelos tengan un aspecto extraño. La luz de neón es una buena alternativa, aunque produce fatiga visual. La perfecta combinación es luz de neón en el techo y una lámpara de tungsteno de cristal azul en la mesa.

3. 	¿Cómo debe estar colocada la luz?

Siempre a nuestra izquierda si somos diestros. Esto evitará sombras cuando estemos pintando.

4. 	¿Dónde deben estar los materiales

de pintura?

Si queremos tener agilidad cuando queramos pintar nuestros modelos, deberíamos construirnos en frente de nuestra mesa una especie de pequeña estantería para colores. De esta manera, tendremos todos los botes a mano, y todos visibles, lo que nos ahorrará mucho tiempo buscando en cajas oscuras y repletas de material.

PÁGINA 34

5. 	¿Qué hago si estoy haciendo varias maquetas a la vez?

Es muy recomendable tener entre manos dos o tres proyectos. De esta manera, si nos cansamos o saturamos de montar siempre podemos pintar y viceversa. Pero esto requiere tener esos modelos muy a mano, cerca de nosotros. En ese caso, acuérdate siempre de guardar tu modelo en fase de pintura en una caja hermética para protegerlo del polvo de las lijas o las limas. Si cae polvo sobre una maqueta a medio pintar…

tendrá un mal finaL

6.	¿Cómo debo trabajar en mi mesa de trabajo?

Sobra decir que nuestra mesa debe presentar orden y limpieza, pero es verdad. Una mesa ordenada nos ayudará a avanzar más rápido. Coloca los libros de información en frente de ti, y las herramientas a los lados. A la hora de pintar es muy adecuado dejar las pinturas en un lado y los pinceles y herramientas en el otro. Cuando pintemos hay que tener mucho cuidado con los botes de disolventes o aguarrás abiertos. Si los dejamos cerca de nuestra mano o en el borde de la mesa hay muchas probabilidades que termine en el suelo o sobre nuestro modelo. Pero por lo contrario, cuando usemos un bote de pintura es mejor tenerlo entre la maqueta y nosotros, nunca por detrás del modelo, ya que en el recorrido de coger pintura con el pincel podemos gotear sobre la maqueta.

PÁGINA 35

Herramientas: aerógrafo, pinceles, compresor,…

1.	¿Qué material básico debo tener?

Actualmente es necesario tener algo más que un cutter y unas lijas para montar un modelo. Muchas marcas de plástico, como DRAGON o Trumpeter ya incluyen distintos materiales, como los fotograbados, para los que se hacen necesarias algunas otras herramientas más técnicas, como pequeños alicates o pinzas de precisión. En muchos casos será necesario tener taladros manuales para encajar determinadas piezas o metales. Una sierra para cortar resina y un compás de cortar plástico nos serán muy útiles si queremos adentrarnos un poco en el mundo de las conversiones sencillas. De todas formas recordad que invertir en herramientas nos hará mejorar considerablemente nuestro nivel de montaje.

2. 	¿Es imprescindible el aerógrafo?

NO, ya que con mucha paciencia podemos aplicar un color base a un modelo (aplicando capas muy diluidas de acrílicos Vallejo con pincel) y después podemos hacer todo el ensuciado y ambientación también con pincel, incluido el empolvado y la decoloración.

Tan sólo si deseamos hacer un camuflaje de bordes suaves necesitaremos un aerógrafo adecuado.

PÁGINA 36

. 	¿Qué tipo de aerógrafo

debo tener?

Por supuesto uno de acción doble, a ser posible con cuerpo y partes en acero inoxidable, nunca plástico. Personalmente recomiendo el japonés IWATA CM-B o el Taiwanés SPARMAX DH-102, aunque el alemán EVOLUTION o el TAMIYA HG-SF son también bastante adecuados.

4.	¿Qué diferencia hay entre un aerógrafo de acción simple y uno doble?

En un aerógrafo de acción sencilla sólo podemos controlar la cantidad de aire que proyecta nuestro aerógrafo, mientras que con uno de acción sencilla podemos controlar la cantidad de aire y la cantidad de pintura, por lo que podremos hacer trazos y líneas más finas. Por supuesto, escoge siempre uno de acción doble.

5. ¿Cómo escoger mi aerógrafo?

En la pregunta numero 3 de este apartado podrás ver las marcas recomendadas, pero si no puedes acceder a ninguna de ellas, asegúrate de que el aerógrafo que compres no tenga piezas de plástico, que la marca ofrezca agujas y piezas de recambio y que sobre todo tenga una tapa para el depósito de pintura. Además, debe ser ligero y el gatillo debe ir suave con un recorrido corto.

6.	¿Cómo usar mi aerógrafo?

Coge el aerógrafo como muestra la foto, sin apretar demasiado, dejando que el aerógrafo se equilibre en tu mano por su propio peso o de lo contrario te dolerá la mano después de pintar. Cuando pintes trazos de precisión o maquetas en escala pequeña, sujeta el aerógrafo con las dos manos para tener más precisión.

7. 	¿Cómo limpiar mi aerógrafo?

Primero vacía de pintura la cazuela del aerógrafo. A continuación vierte el disolvente específico para la pintura que usaste, dejando que reblandezca los restos de pintura seca. Mientras aprietas el gatillo para expulsar pintura y aire, tapona la salida del aerógrafo con el dedo o un trapo y verás cómo el aerógrafo regurgita la pintura desde dentro de la cazuela. Esto limpiará la parte interna. Vacía el contenido y vuelve a echar disolvente. Esta vez usando un pincel suave, limpia los restos de pintura en la cazuela y la boquilla del aerógrafo. Por último, retira la aguja y límpiala con más disolvente y un papel secante o trapo. Cuando guardes el aerógrafo, deja unas gotas de limpiador de aerógrafo o limpia cristales en el interior de la cazuela.

PÁGINA 37

8. 	¿Cómo debe ser el compresor?

Aunque existen muchos modelos, es muy recomendable tener uno con motor silencioso, para que podamos trabajar durante la noche sin molestar. Pero además debe tener suficiente potencia para darnos al menos 2 kilos de presión. Si además posee un gran depósito de aire nos ayudará a ahorrar energía.

9. 	¿Puedo pintar con botellas de aire?

NO, ya que la presión que ofrecen estas botellas es muy irregular y nos puede producir un exceso de “grano” cuando pintemos. Las botellas están muy bien para un pulverizador para pintar algo muy concreto de una manera muy básica, pero no es recomendable para el modelismo avanzado.

10.	¿Qué presión debo utilizar?

Si trabajamos con menos de 1 kg. de presión, el efecto resultante será muy granulado y tosco. Pero si diluimos muy bien la pintura (ocho partes de diluyente por una de pintura en el caso de TAMIYA) podremos conseguir trazos muy finos y precisos. Con las pinturas Vallejo Model Air hay que tener cuidado con esta baja presión, ya que la pintura se secará en la boquilla con facilidad. Añade una parte de barniz satinado o brillante Model Air y una parte de diluyente de la misma marca por cada parte de pintura. En el caso de HUMBROL, añade un 50% de diluyente por cada 50% de pintura.

PÁGINA 38

Con presiones superiores a 1 kilo, el resultado será una mancha más fina y pulverizada, más fina y precisa, pero corremos el riesgo de crear “patas de araña” por el exceso de presión. Esta presión es buena para pintar grandes áreas, así como el color base.

11.	¿Los pinceles pueden reemplazar al aerógrafo?

Podríamos decir que sí. Sin ir más lejos podemos apreciar los increíbles trabajos que hacen algunos pintores de figuras usando tan sólo pinceles. Cualquier efecto puede ser reproducido con pincel si se sabe cómo. Otra cosa es si tenemos la suficiente paciencia y conocimientos. Tan sólo si por motivos de salud o económicos no puedes acceder a un aerógrafo usa el pincel para todo.

12.	¿Qué pinceles debo utilizar?

1 - 	Un pincel plano biselado es muy práctico para aplicar colores base. El corte especial de este pincel nos ayudará a introducir

la pintura por todos los recovecos de nuestra maqueta.

2 - 	El pincel plano es esencial para fundir los óleos de los decolorados.

3 - 	Pincel redondo y de pelo corto utilizado para pintar manchas de sombra o zonas oxidadas.

4 - 	Utiliza un pincel viejo y grueso para hacer pincel seco. Nunca uses un pincel plano para el pincel seco.

5 - 	Un pincel redondo de corte plano y cerda muy dura nos servirá para introducir pequeñas cantidades de barro entre las

ruedas y lugares más escondidos de nuestro modelo.

6 - 	El pincel de “lengua de gato” es muy adecuado para difuminar y fundir efectos de óxido o manchas de suciedad.

7 - 	Pincel fino para pintar detalles o perfilados.

PÁGINA 39

13.	¿Cuántos pinceles debo tener?

Como mínimo 3, uno redondo del número 00, otro redondo del número 2 y otro del número 4 ó 6. EL pelo puede ser de “marta” o sintético.

14.	¿Cuáles son las diferencias entre pinceles?

Las principales diferencias radican en su calidad, tanto del pelo como de la corona metálica. El pelo debe ser fino, uniforme y alineado, convergiendo siempre en la punta. Evita los pinceles con el pelo abierto o irregular. La corona metálica debe ser de una sola pieza sin costuras o marcas de unión, ya que si es así, la pintura y la humedad pueden penetrar por ahí y oxidar el interior, abriendo las cerdas y dejando libre los pelos del pincel. Por lo general, sólo los pinceles escolares o de manualidades son de este tipo. Procura comprar pinceles para artistas.

15. ¿Cómo debo limpiar mi pincel?

Primero limpia con agua el pincel y después usa un limpiador específico de pinceles o en su defecto agua y jabón. Para asegurarte que el pincel está perfectamente limpio, presiónalo sobre un papel absorbente cuando aún está húmedo.

16. ¿Cuánto dura un pincel?

Sólo lo sabremos por su aspecto tal y como se aprecia en las fotos de ejemplo. También, el que alguno de los pelos se abra hacia el exterior es signo de agotamiento del pincel.

PÁGINA 40

Materiales: Pinturas, aguarrás, productos auxiliares…

1. 	¿Qué tipos de pinturas existen?

El mercado ofrece cada vez más variedad de productos aunque básicamente podemos distinguir entre pinturas al agua y pinturas al aceite. Dentro de las pinturas al agua están las acuarelas, acrílicos, acrílicos al alcohol, gouache, témperas, etc. Por ejemplo los acrílicos Tamiya son con base de alcohol, mientras que las pinturas Andrea son realmente al agua. Dentro de las pinturas con base aceite están los esmaltes, los óleos o los filtros. Dentro de las dos variedades hay pinturas específicas para aerógrafo, pincel u otras aplicaciones como los pigmentos (estos últimos son los únicos sin base agua o aceite)

2. 	¿Para qué sirve cada pintura?

Aunque hay pinturas específicas para hacer determinados efectos como los filtros o los pigmentos, la mayoría de las pinturas ya sean base al agua o al aceite sirven para casi todo si se usan adecuadamente. Es mejor no dar una utilidad específica a cada producto para dejar así abiertas muchas más posibilidades y la opción de poder descubrir tus propias técnicas.

3. 	¿Qué es una pintura acrílica?

La pintura acrílica es un tipo de pintura muy limpia y normalmente inodora, con bases al agua, al alcohol o resinas acrílicas. Su principal característica es que secan bastante rápido y resisten bastante bien los ácidos (por ejemplo algunos tipos de aguarrás). Son colores bastante luminosos y son muy adecuados para usarlos con aerógrafo, especialmente los acrílicos diseñados para tal efecto.

PÁGINA 41

4. 	¿Qué es una pintura esmalte?

Es un tipo de pintura relativamente nuevo, más propia del siglo XX que de épocas anteriores. Su principal característica es que tardan bastante en secar y eso las hace precisamente más flexibles cuando tenemos que mezclar o fundir colores entre sí. Pero también desprenden un olor muy fuerte e intenso que a veces resulta desagradable o perjudicial para algunas personas. Los colores suelen ser apagados y poco luminosos.

5. ¿Qué es una pintura al óleo?

Es un material muy noble y muy apreciado por los artistas del siglo XIX y XX. Su alta densidad y su base aceitosa lo convierten en una pintura viva y llena de posibilidades, aunque su secado es muy lento y debemos tener paciencia. Los colores son muy intensos y se puede mezclar con esmaltes para acelerar el secado.

6. 	¿Qué es una pintura pastel?

Es básicamente pigmento apelmazado con goma arábiga, que una vez seco se utiliza como una tiza o carboncillo. El modelista utiliza este material para extraer el polvo y usarlo como pigmento, aunque el pastel contiene muchas impurezas y esto lo convierte en un producto casi obsoleto en nuestros días.

7. 	¿Qué es una pintura pigmento?

Es sin duda el producto más revolucionario del siglo XXI dentro del modelismo. Aunque hasta ahora se utilizaba de manera básica dentro del modelismo ferroviario, Mig Productions lo ha introducido de manera más elaborada dentro del modelismo militar, creando colores específicos para ambientaciones, óxidos y metales. Este pigmento no es lo mismo que el pigmento puro, ya que el pigmento para modelismo es mucho más fino y ofrece colores adecuados para maquetas. Se puede aplicar sólo o mezclado con cualquier producto para crear efectos nunca visto antes.

PÁGINA 42

8. ¿Qué es una pintura filtro?

Es una pintura muy novedosa y actual especialmente diseñada para hacer filtros en vehículos. Su base es aceitosa, pero su secado es rápido.

9. ¿Qué es una pintura imprimación?

Es un producto especialmente preparado para aplicar un color base neutro antes de pintar el color definitivo. Muchas maquetas de plástico tienen superficies grasientas o simplemente son de un color muy oscuro o muy claro que dificulta la aplicación del color base. La imprimación deja una superficie suave y uniforme con un color neutro (gris) que ayudará al color base. Es necesario usar este producto en un lugar bien ventilado.

10. ¿Qué es la mascarilla líquida?

Es un producto viscoso y denso que se aplica con un palillo o mango de pincel en una superficie. Una vez seco se endurece como si fuese látex, pero que a su vez puede ser retirado con facilidad sin dañar la pintura que esté debajo. De esta manera podemos enmascarar algunos detalles en nuestro modelo para poder pintar con otro color encima. También sirve para hacer desconchones o camuflajes.

11.	¿Qué es la resina acrílica?

Es un producto que sirve para aglutinar otros productos, como por ejemplo pigmentos con escayola y tierra para hacer efectos de barro. Si lo diluimos mucho podemos utilizarla para fijar el pigmento en polvo en una superficie. Cuando seca es extremadamente duro y transparente. Es totalmente distinto a la cola blanca.

PÁGINA 43

12.	¿Qué son los productos para aplicar calcomanías?

Son líquidos que ayudan a fijar y adaptar las calcas a las superficies de las maquetas. Estos productos sirven de adhesivo y además eliminan o reducen el grosor del soporte de plástico de las calcas. Cada producto es diferente y conviene seguir las instrucciones del fabricante.

13. ¿Qué son los disolventes?

Es un agente que es capaz de disolver una pintura o material, incluso si éste está en fase sólida o seco. Aunque esa pintura seca quede diluida no es óptima para su uso ya que todas su propiedades fueron destruidas por el disolvente. El disolvente no es un diluyente.

14.	¿Cuántos tipos de disolventes hay?

El alcohol, el disolvente nitrocelulósico, la acetona o el mismo agua son los disolventes más comunes en el modelismo. El agua, por su especial característica puede servir también de diluyente.

15.	¿Cómo hay que utilizar un disolvente?

Sólo es recomendable utilizarlo para la limpieza de utensilios o cuando queramos eliminar una pintura aplicada de manera incorrecta. Pero hay que tener cuidado, muchos disolventes pueden destruir el plástico o las resinas. El nitrocelulósico ataca el plástico y el alcohol la resina. El agua ataca los materiales porosos como papeles, cartones o escayola.

16.	¿Qué es un diluyente?

El disolvente es un agente que disminuye la concentración de un liquido manteniendo sus características y composición. El diluyente se usa para rebajar las pinturas y así poder aplicarlas con aerógrafo. Teóricamente el disolvente no ataca de manera agresiva un color ya seco, sea del tipo que sea.

PÁGINA 44

17. ¿Puedo usar un disolvente como un diluyente?

Podría utilizarse, pero no es muy recomendable ya que los disolventes son muy agresivos y pueden dañar nuestros modelos, pero si sabemos cómo usarlos puede ser de gran ayuda en ocasiones. El agua es un ejemplo.

Cuando usamos un diluyente, en este caso un aguarrás, sobre una superficie de base acrílica, éste nunca dañará la superficie.

Si por lo contrario usamos cualquier tipo de disolvente (excepto agua) sobre una superficie acrílica, éste destruirá o dañará la superficie.

18.	¿Qué diluyente debo usar?

Podemos encontrar muchos diluyentes específicos en el mercado, casi uno para cada tipo de pintura, aunque en muchas ocasiones los propios fabricantes no tienen claro la diferencia entre ambos y eso puede perjudicar al modelista. También, los productos genéricos o no específicos para el modelismo pueden ser peligrosos, incluso si se venden como “diluyentes”. Nunca adquieras productos que no estén enfocados al modelismo si no quieres correr riesgos.

PÁGINA 45

19.	¿Qué es un limpiador?

Aunque están a medio camino entre el disolvente y el diluyente, los limpiadores son productos químicos especialmente diseñados exclusivamente para limpiar utensilios. En muchos casos incluyen soluciones jabonosas. Por eso, nunca debemos usar un limpiador como diluyente.

20.	¿Qué es el retardante?

Es un gel o líquido que sirve para retardar el secado de algunas pinturas, en concreto de los acrílicos de secado rápido. Su principal inconveniente es que modifica el color original haciéndolo más transparente con menos poder cubriente.

21.	¿Qué es un acelerador del secado?

Es un producto que acelera el secado de algunas pinturas, especialmente óleos de secado muy lento. Podemos usar gasolina para mecheros como acelerador de secado del óleo.

22.	¿Qué son los productos para hacer agua?

Muchas marcas comercializan distintos productos para simular agua. Algunos ofrecen un aspecto más propio de la gelatina que del preciado líquido, por eso debemos tener cuidado. Los hay con base al agua y los hay procedentes de resinas. Estos últimos, de dos componentes, son los más reales, aunque son muy olorosos y complejos de usar.

PÁGINA 46

5.2.	TÉCNICAS

a) CONSTRUCCIÓN como soporte para la pintura.

Planificación de una maqueta antes de pintar,

preparación de superficies.

1. 	¿Cómo debo despiezar mi maqueta para pintar?

La mejor manera de pintar un vehículo es despiezándolo en partes razonables, es decir, ruedas, torre y chásis por separado, aunque algunos elementos frágiles o trampillas abiertas también pueden dejarse por separado. Esto nos ayudara a pintar con más precisión y comodidad todos los elementos.

2. 	¿Debo colocar las herramientas

antes de pintar?

Seria recomendable dejarlas sin pegar en tu tanque, de esta manera, podrás pintarlas con más precisión y limpieza. Pero no siempre es tan fácil, especialmente cuando las herramientas van sujetas con partes del propio tanque. En ese caso, debemos dejarlas pegadas en el tanque y las pintaremos al final con mucho cuidado.

PÁGINA 47

3.	¿Debo colocar las ruedas y orugas antes de pintar?

En algunas ocasiones nos veremos obligados a pegar las ruedas y orugas en un tanque. Sólo si es totalmente necesario debemos hacerlo así. Hay un apartado especial en este libro sobre cómo pintar orugas cuando están pegadas de antemano.

4.	¿Cuándo hay que poner las antenas y elementos frágiles?

Siempre al final del proceso de pintura, ya que existen muchas probabilidades de romperlas si las pegamos antes.

5. 	¿Cómo hay que proceder con los blindajes Schurzen?

Siempre deja pegada la estructura de las Schurzen, y pinta por separado las planchas del blindaje. Si dejas por separado también la estructura, cuando la vayas a pegar en el tanque se despegará con facilidad, ya que la estarás pegando sobre una superficie pintada que puede desprenderse.

6.	¿Cómo pintar los elementos

sueltos?

Para pintar blindajes, guardabarros y otros detalles pequeños, puedes preparar un soporte como muestra la imagen, usando cinta adhesiva. Esta es la manera más fácil y limpia.

Algunas pequeñas piezas que deban de pintarse por ambos lados pueden ser sujetadas con una pequeña varilla o palillo pegado con Super Glue.

PÁGINA 48

7. ¿Debo retirar la torreta

para pintar?

Siempre, ya que además de ayudarnos a sujetar el tanque nos permitirá acceder a las partes más escondidas debajo de ella.

8.	¿Cómo puedo sujetar la maqueta para pintar?

Puedes fijar las torretas o elementos pequeños en botes o piezas parecidas para evitar tener que coger la maqueta con las manos. Los huecos de las torretas son muy adecuados para sujetar los cascos de los tanques, aunque eso sí, usando siempre guantes de látex para evitar dejar huellas.

9. ¿Qué debo hacer si mi maqueta tiene interiores?

Primero hay que pintar todas las piezas del interior por separado. Si pegamos todo nos será muy difícil pintarlo con precisión. Una vez pintado todo, pégalo y protege con mascarilla o cinta adhesiva los huecos de las torretas o trampillas. Una vez terminado el proceso de pintura externo, puedes retirar las mascarillas usando unas pinzas.

PÁGINA 49

10.	¿Debo tratar la superficie antes de pintar?

Es muy recomendable limpiar las piezas de plástico de nuestra maqueta con agua y jabón frotándolas con un cepillo. Las dejaremos secar al aire libre y ya tendremos lista nuestra maqueta para pintar. Muchas veces las superficies de las maquetas tienen restos de grasa procedente de los moldes, lo que nos puede perjudicar a la hora de pintar el color base.

11.	¿Cómo planificar un proceso de pintura?

Debemos pensar qué partes de nuestro modelo pueden pintarse por separado y cuáles no. Prepara los soportes de las piezas para evitar tener que tocarlo con las manos. Aplica siempre una imprimación, especialmente si la maqueta tiene fotograbados o piezas de metal. Por último, procura pintar todas las piezas a la vez, es decir, aplica el lavado a todas las piezas sueltas, después los óxidos, los empolvados, etc….pero todas al mismo tiempo. No pintes primero el cuerpo central de tu maqueta por completo y después comiences de cero por cada una de las piezas sueltas. Esto será realmente aburrido y cansado.

PÁGINA 50

Creación de texturas:

metal fundición, moldes de arena, tubos de escape,…

1.	¿Cómo puedo hacer una textura de metal de moldes de fundición?

(tanques aliados)

Muchos tanques de la Segunda Guerra Mundial y en especial los tanques aliados, estaban hechos de piezas procedentes de moldes industriales, lo que les proporcionaba una solidez extra al evitar las soldaduras, puntos a menudo muy vulnerables. Estas piezas de fundición presentan marcas y formas muy irregulares que podemos simular usando limas, fresas y lijas unificando todo con putty diluido. Procura combinar pequeños puntos con marcas más longitudinales.

PÁGINA 51

2.	¿Cómo puedo hacer una textura

de moldes de arena?

(tanques rusos)

Los soviéticos usaron durante la guerra un método de fundición similar a los aliados del este, pero usando moldes de una calidad inferior usando arena prensada para hacer las copias, lo que daba como resultado una textura extremadamente rugosa y abrupta en casi todos sus tanques, especialmente el T34 y el JSI. Para representar este efecto podemos usar los productos CAST A COAT, especialmente diseñados para este efecto.

PÁGINA 52 (SÓLO FOTOS)

PÁGINA 53

Aquí podemos apreciar la diferencia entre la textura de arena y la superficie original de la maqueta.

3. 	¿Cómo puedo hacer una textura

de acero laminado?

(tanques alemanes)

Los alemanes usaron un método muy eficaz para blindar sus tanques, en especial los tanques pesados. Usaron gruesas planchas de acero laminado soldado entre sí, lo que les proporcionaba una eficaz defensa. Estas planchas de acero presentaban una textura muy especial, con pequeñas depresiones y formas muy irregulares que podremos hacer fácilmente con una fresa y nuestro taladro. Suavizaremos al final con pegamento y una lija suave.

PÁGINA 54

Aquí podemos apreciar la diferencia entre la textura de acero laminado y la superficie original de la maqueta.

4. 	¿Cómo hacer una textura en un tubo de escape?

Usando putty de Tamiya y un viejo pincel nos será muy fácil hacer una textura sencilla, dejando secar un poco el putty para luego, presionando con el pincel, generar la textura.

PÁGINA 55

5. 	¿Cómo hacer una textura de una superficie desconchada?

Muchos vehículos presentan efectos de desconchones en relieve debido a que la pintura de la capa base ha saltado por la acción externa. A veces un proyectil, metralla o elementos naturales pueden hacer de un tanque un auténtico mapa de relieves. Para hacer este efecto usaremos mascarilla liquida MASKOL para hacer los desconchones. Después aplicaremos encima putty de Tamiya y haremos una textura con un pincel viejo. Después retiraremos la mascarilla y obtendremos así esa textura tan especial.

PÁGINA 56

6. 	¿Cómo hacer una textura de barro?

Aunque el barro es mejor hacerlo al final del proceso de pintura, también podemos hacerlo al principio, mezclando putty de Tamiya con tierra o arena y aplicándolo con un pincel viejo en la superficie.

PÁGINA 57

Efectos Especiales:

impactos, desperfectos,…

1. 	¿Cómo hacer impactos en tanques de la 2GM?

Los proyectiles perforantes en la Segunda Guerra Mundial dejaban unos característicos cráteres en las superficies muy blindadas. Podemos hacer este efecto usando un soldador eléctrico como muestran las imágenes.

PÁGINA 58

2. 	¿Cómo hacer impactos de proyectiles modernos?

En la actualidad, los proyectiles usados son más complejos y suelen dejar curiosos efectos en las superficies. El más original es sin duda el que mostramos aquí, pudiéndose encontrar en los T55 de la guerra del Golfo. El proyectil perfora limpiamente el blindaje pero deja una curiosa marca de “estrella” alrededor. Usaremos el soldador y la fresadora para ello.

3. 	¿Cómo hacer ruedas quemadas?

Fijando una rueda normal en un taladro o torno, podremos eliminar el caucho de las ruedas y hacer las pequeñas acanaladuras que presentan. Esta técnica no es fácil pero con un poco de paciencia podremos conseguirlo.

PÁGINA 59

4. 	¿Cómo hacer ruedas con el caucho dañado?

Con un cutter podemos hacer pequeñas muescas en el caucho de la rueda. Después, con una lija, suavizaremos la superficie.

Fotograbados y cañones torneados.

1. ¿Cómo debemos tratar un fotograbado o un cañón de aluminio

antes de ser pintado?

Cuando pintamos una maqueta con fotograbados o cañones de aluminio siempre nos quejamos de que la pintura no agarra igual en la parte metálica que en la de plástico. Para evitar esto podemos pasar una lija suave por la superficie y esto nos ayudará a que la pintura agarre con fuerza.

PÁGINA 60

b)	TÉCNICAS

DE PINTURA

Para aquellos modelistas que encuentran dificultades a la hora de plantearse un proceso de pintura completo aquí van algunas sugerencias básicas para la mayoría de los casos. Por supuesto esto es tan solo un ejemplo y cada uno puede crear o desarrollar variaciones, pero sin duda alguna servirá de referencia para los menos expertos.

Cada punto corresponde a una pregunta de este libro, así que si no sabes cómo se hace alguna de ellas busca en el índice del libro la solución.

1. CARRO EN EL DESIERTO

1)	Color base gris

2) 	Color base arena aerógrafo satinado

3) 	Filtros

4) 	Lavados

5) 	Desgastes

6) 	Áreas desconchadas

7) 	Desconchones a pincel

8) 	Desconchones de óxido escurrido

9) 	Chorretones de óxido

10) 	Preempolvado

11) 	Empolvado

12)	Efectos de grasa

2. VEHICULO MODERNO DE ALUMINIO

1) 	Color base

2) 	Barniz satinado

3) 	Filtros

4) 	Lavados

5) 	Desgastes

6) 	Desconchones de aluminio

7) 	Preempolvado

8) 	Barro seco

9) 	Efectos de grasa

3. CARRO BITONAL O TRITONAL EN EUROPA

(PRIMAVERA-VERANO)

1) 	Color base

2) 	Barniz satinado

3) 	Filtros

4) 	Lavados

5) 	Desgastes

6) 	Desconchones óxido escurrido

7) 	Preempolvado

8) 	Empolvado general

9) 	Empolvado tren de rodaje

10) 	Barro seco

11) 	Efectos de grasa

4. CARRO BITONAL O TRITONAL EN EUROPA (OTOÑO-INVIERNO)

1) 	Color base

2) 	Barniz satinado

3) 	Filtros

4) 	Lavados

5) 	Desgastes

6) 	Desconchones óxido escurrido

7) 	Oxidación de recovecos

8) 	Preempolvado

9) 	Empolvado general

10) 	Empolvado tren de rodaje

11) 	Barro húmedo

12)	Barro fresco

5. CARRO BITONAL O TRITONAL

CON CAMUFLAJE INVERNAL SUPERPUESTO

1) 	Color base de camuflaje y camuflaje

2) 	Color blanco aerógrafo

3) 	Color blanco en mapping

4) 	Desconchones negativos en blanco

5) 	Filtros

6) 	Lavados

7) 	Desconchones óxido escurrido

8) 	Oxidación de recovecos

9) 	Preempolvado

10) 	Barro húmedo

11) 	Barro fresco

6. CARRO MONOTONO CON CAMUFLAJE

INVERNAL SUPERPUESTO

1) 	Color base

2) 	Color blanco aerógrafo

3) 	Color blanco en mapping

4) 	Desconchones negativos en blanco

5) 	Filtros

6) 	Lavados

7) 	Desconchones óxido escurrido

8) 	Oxidación de recovecos

9) 	Preempolvado

10) 	Barro húmedo

11) 	Barro fresco

PÁGINA 61

7. CARRO INVERNAL

1) 	Color base blanco

2) 	Desconchones a pincel

3) 	Áreas desconchadas

4) 	Desconchón de esponja

5) 	Filtros

6) 	Lavados

7) 	Oxidación de recovecos

8) 	Desconchón de óxido escurrido

9) 	Preempolvado

10) 	Barro húmedo

8. CARRO MONOTONO VERDE

1) 	Color base verde

2) 	Filtros

3) 	Desgastes

4) 	Lavados

5) 	Desconchones óxido escurrido

6) 	Preempolvado

7) 	Aguadas

8) 	Barro seco

9) 	Combustible derramado

10) 	Pisadas tripulación

9. CARRO BITONAL O TRITONAL

EN EL DESIERTO

1) 	Color base arena

2) 	Color de camuflaje

3) 	Barniz satinado

4) 	Desconchones con pincel

5) 	Filtros

6) 	Desgastes

7) 	Lavados

8) 	Desconchones óxido escurrido

9) 	Preempolvado

10) 	Empolvado general pigmento

11) 	Empolvado específico

12) 	Combustible derramado

10. CARRO RECIÉN SALIDO DE FÁBRICA

1) 	Color base

2) 	Barniz satinado

3) 	Lavados

4) 	Empolvado general pigmento

5) 	Grasa

6) 	Pisadas tripulación

11. CARRO MODERNO EN DESFILE

1) 	Color base

2) 	Barniz satinado

3) 	Lavados

4) 	Preempolvado suave

5) 	Grasa

6) 	Pisadas tripulación

12. CARRO MODERNO EN MANIOBRAS

1) 	Color base

2) 	Barniz satinado

3) 	Filtros

4) 	Lavados

5) 	Pre-empolvados

6) 	Empolvado tren de rodaje

7) 	Empolvado general pigmentos

8) 	Combustible derramado

13. CARRO ABANDONADO

1) 	Color base

2) 	Lavados

3) 	Desgastes

4) 	Desconchón área oxidada

5) 	Desconchones óxido escurrido

6) 	Preempolvado

7) 	Empolvado general con pigmentos

14. CARRO OXIDADO

1) 	Color base

2) 	Mapping

3) 	Lavados

4) 	Mapping

5) 	Pincel seco de desgaste

6) 	Desconchones con pincel

7) 	Desconchones óxido viejo

8) 	Desgastes

9) 	Áreas desconchadas

10) 	Óxido gran superficie

11) 	Oxidación con pigmentos

12) 	Empolvado general con pigmento

PÁGINA 62

Imprimaciones

1. 	¿Qué es una imprimación?

Es una capa de color que se aplica antes del color base. Por lo general se usa un imprimador específico aplicado en spray. Se suele utilizar un imprimador de color gris neutral para ver posibles fallos de montaje y para ayudar a cubrir el color original del plástico.

2. 	¿Cuándo debemos imprimar?

Terrenos, orugas de metal, maquetas de plástico muy oscuro o vehículos muy grandes son los más indicados para ser imprimados, aunque casi cualquier modelo se podría imprimar. Hay que tener mucho cuidado con maquetas con detalles muy finos o pequeños, ya que si no se controla bien el imprimador podemos tapar los detalles.

3. 	¿Qué imprimador puedo usar?

Para maquetas grandes o con poco detalle podemos usar un imprimador de Andrea de color gris, pero para elementos muy finos podemos imprimar con pinturas Tamiya o Imprimador Tamiya

Barnices

1. 	¿Cuándo hay que barnizar una maqueta?

NUNCA, excepto si se hace al principio para ajustar el color base, para proteger o preparar la superficie para las calcas y transfers o usando el barniz suelto para determinados efectos. Si se barniza una maqueta al final, éste nos unificara todos los matices y nuestro modelo quedará aburrido y sin vida.

2. 	¿Qué barniz debo utilizar?

El barniz Model Air de Vallejo es muy bueno para el aerógrafo dentro de los barnices acrílicos y dentro de los esmaltes el veterano HUMBROL es sin duda excelente, excepto el MATE. Antes de usar un barniz haz una prueba en una maqueta vieja.

PÁGINA 63

3. 	¿Cuándo usar el barniz brillante?

Podemos usar el barniz acrílico de Tamiya combinado con el color base para preparar una base suave y apropiada para los lavados. EL Barniz esmalte de Humbrol puede ser usado mezclado con colores marrón oscuro para hacer efectos de grasa o combustible derramado.

4. 	¿Cuándo usar el barniz mate?

Utiliza barniz acrílico mate para acentuar el efecto del barro seco.

5. 	¿Cuándo usar el barniz satinado?

Una vez puesta las calcas o transfers en nuestro tanque, aplica con aerógrafo barniz satinado Vallejo.

PÁGINA 64

Color base

1. 	¿Cómo aplicar el color base?

No hay que intentar cubrir una superficie de una sola vez, sino que hay que hacer muchas pasadas y con cierta transparencia para ayudar a que la pintura agarre en el plástico. Si intentamos cubrir todo desde el principio corremos el riesgo de empastar el modelo. Deja secar entre capa y capa aunque éstas sean muy transparentes.

PÁGINA 65

2.	¿Qué color base aplicar?

Es muy adecuado empezar un color base con Tamiya, ya que estos colores son muy resistentes como base, aunque los tonos no son muy reales. Una vez aplicado el color con Tamiya podemos aplicar otro color base con Vallejo Model Air, que ofrece colores más vivos y adecuados

3. 	¿Podemos decolorar

un color base?

Sí, mezclando el color base con algún color más claro u oscuro, aunque esta técnica está quedando desfasada para muchos.

4. 	¿Cuándo añadir brillo en un color base?

Desde el principio hay que añadir el brillo y sobre todo en cada color que hagamos a continuación para hacer las manchas del camuflaje.

Si no hacemos esto, el camuflaje quedará distinto del color base y producirá un efecto extraño.

PÁGINA 66

5. ¿Puedo dar el color base

con spray de color?

Sí, usando uno de los numerosos sprays que hay en el mercado para tal efecto. Este puede remplazar al aerógrafo, ya que en la mayoría de los casos sólo usaremos el aerógrafo para el color base.

Camuflajes

1. 	¿Cuándo aplicar un camuflaje a una maqueta?

Sobre todo cuando estemos seguros de cómo vamos a envejecer y ambientar esa maqueta camuflada. Si tenemos dudas es mejor practicar con modelos monocromos antes de pasar a uno camuflado. También hay modelos a los que le perjudica un camuflaje, ya que rompe sus líneas y su forma. Pero en cambio a otros les puede ayudar, en especial los tanques de gran volumen.

2. 	¿Qué tipo de camuflaje escoger?

Escoge uno que se adapte a tus habilidades. Es decir, no pretendas hacer un camuflaje AMBUSH si no sabes cómo hacer los innumerables circulitos. También es importante saber si tienes la paciencia suficiente. Si dispones de poco tiempo, no te embarques en camuflajes complicados. Una maqueta bien pintada en color plano o en camuflaje sencillo puede gustar mucho, pero un modelo con un camuflaje complejo algo chapucero desilusionará al gran público.

3. 	¿Qué pinturas utilizar para un camuflaje?

Las pintura Tamiya bien diluidas son una magnifica elección para nuestros camuflajes, aunque el problema es que los colores de su catálogo son poco atractivos. Vallejo ofrece más variedad, aunque estos colores son difíciles de usar.

4. 	¿Puedo hacer un camuflaje

con pincel?

Sí, aunque requiere de cierta destreza. Utiliza colores HUMBROL sobre una base acrílica. Diluye el color de HUMBROL como si fuese leche y aplícalo con pincel de una SOLA trazada. Si usas acrílicos, deberás dar de 4 a 6 capas muy diluidas. Con HUMBROL solamente una.

PÁGINA 67

5. ¿Qué son las mascarillas?

Son protecciones para tapar o proteger determinadas áreas para evitar que éstas se pinten cuando usamos el aerógrafo o el pincel. Puede haber mascarillas adhesivas, o aéreas. Las adhesivas dejan un borde nítido y las aéreas un borde difuso.

6. 	¿Cuándo hay que usar las mascarillas?

Las mascarillas son muy útiles si no disponemos de habilidad para hacer un camuflaje a mano alzada, o si queremos hacer un camuflaje de borde duro.

7. 	¿Cómo hacer un camuflaje a mano alzada?

Es muy importante tener seguridad cogiendo el aerógrafo. Ayúdate de las dos manos para tener más precisión.

PÁGINA 68

8. 	¿Cómo hacer un camuflaje

con pincel y aerógrafo?

Cuando hagamos camuflajes muy amplios o de gran superficie podemos hacer un camuflaje con técnica mixta. Primero dibuja los bordes del camuflaje con pincel usando pintura acrílica. Aplica al menos 3 capas. Después, rellena el centro del camuflaje con el aerógrafo, evitando acercarte a los bordes.

9.	¿Qué presión debo usar en mi compresor?

Para camuflajes de manchas grandes puedes usar una presión entre 1 y 1,5 kilos. Para camuflajes de línea o puntitos usa menos presión (menos de un kilo) y diluye mucho la pintura.

10.	¿Cómo pintar el “panzer grey”?

PÁGINA 69

11.	¿Cómo pintar el amarillo alemán?

12. ¿Cómo pintar un verde “aliado”?

13.	¿Cómo hacer camuflaje tritonal OTAN semiduro?

Utiliza un papel vegetal a modo de mascarilla aérea para conseguir bordes suavizados.

PÁGINA 70

14. ¿Cómo hacer camuflaje desierto?

PÁGINA 71

15.	¿Cómo hacer camuflaje invierno?

16.	¿Cómo hacer camuflaje

bitonal culebras?

PÁGINA 72

17.	¿Cómo hacer camuflaje tritonal

de bordes duros?

PÁGINA 73

18.	¿Cómo hacer camuflaje Ambush de puntos?

PÁGINA 74

19.	¿Cómo hacer camuflaje Ambush de círculos?

PÁGINA 75

20.	¿Cómo hacer camuflaje bitonal

de bordes suaves?

Utiliza esta técnica para vehículos con formas complejas donde no puedes aplicar la mascarilla aérea. Usa BLUE-TAC como mascarilla.

PÁGINA 76

Calcas, transfers y numerales.

Colocación y protección

1.	¿Cuántos tipos de calcas existen?

Los tipos más comunes y más utilizados son las calcomanías húmedas, los transferibles en seco y los transferibles húmedos. También hay plantillas adhesivas para hacer numerales e insignias. Las plantillas de fotograbado son similares a las adhesivas con el inconveniente de que no pueden ser fijadas a la superficie y no se pueden doblar o adaptar a las formas de un vehículo, por eso no las mostraremos aquí.

2.	¿Cómo usar las plantillas adhesivas?

PÁGINA 77

3.	¿Cómo usar las calcomanías

húmedas?

PÁGINA 78 (SÓLO FOTOS)

PÁGINA 79

4.	¿Cómo usar los transferibles en seco?

5.	¿Cómo usar los transferibles húmedos?

PÁGINA 80

6.	¿Cómo proteger las calcomanías y los transferibles?

Una vez colocadas las calcas o transfers barnízalos con barniz satinado para protegerlos de los posteriores efectos. El aguarrás por ejemplo no ataca una base acrílica pero puede destruir una calca si no está protegida.

7.	¿Cómo debe ser la superficie que soportará una calcomanía?

Siempre brillante, por lo que antes de aplicar una calca debemos aplicar barniz brillante en esa zona. Esto evitará que se formen burbujas de aire debajo de ésta.

PÁGINA 81

Zinmerit

1.	¿De que color son los

desconchones del zinmerit?

Aunque hay numerosas teorías acerca del color real zinmerit, la realidad es que el zinmerit era una pasta grisácea, parecida al color del putty de Tamiya, tal vez algo más clara o incluso amarillenta. Por lo tanto, si hacemos desconchones superficiales en la capa de zinmerit estos deberán ser de color gris claro blanquecino. Si el desconchón es más profundo, el color resultante también debería ser de color gris, incluso si el color de imprimación del tanque fuese rojo u otro color, ya que el zinmerit deja restos incrustados en la superficie original del tanque. Como licencia artística podemos pintarlos en rojo imprimación si así queremos, para dar más colorido a nuestro modelo, pero esto no sería muy correcto.

Otra opción muy interesante y real es pintar el desconchón en color base, el mismo color con que está pintado el tanque, ya que muchas veces los tanques se repintaban en el frente y solían tapar los desconchones grises del zinmerit.

2.	¿Cómo pintar el zinmerit?

Pintaremos los desconchones en color gris claro y después aplicaremos una luz o brillo en el borde inferior para simular el relieve. Podemos hacer lo mismo pero con un color oscuro en la parte superior. Una vez seco, la mejor manera de envejecer el zinmerit es con empolvados muy suaves. Nunca hay que utilizar pincel seco para resaltar la textura.

PÁGINA 82

Filtros

1. 	¿Qué es un filtro?

El filtro es una técnica de pintura que se utiliza para enriquecer, unificar y variar un color base. Es útil para unificar un tanque con un complejo y contrastado camuflaje, o bien para enriquecer un color plano y también para variar un color base que no nos gusta o para acercar ese color incorrecto a uno más adecuado. Para todo esto es útil un filtro. El filtro es muy sencillo de aplicar, seguro, y supone casi el primer paso en la ambientación de vehículos. El aspecto resultante debe ser ligeramente satinado.

2. 	¿Qué necesitamos para aplicar

un filtro?

Los filtros de SIN INDUSTRIES son los más adecuados para el modelismo, ya que son colores especialmente diseñados para modelismo militar y poseen la cantidad justa de color. Tan solo hay que agitarlos enérgicamente y estarán listos para ser aplicados con pincel. También se puede hacer con colores esmalte y algunos diluyentes.

3. 	¿Cómo hay que aplicar un filtro?

El filtro hay que aplicarlo con un pincel suave y redondo del número 6. El pincel debe estar humedecido en “filtro” no empapado ni encharcado. Pasaremos una o dos veces como máximo el pincel por la superficie evitando que se acumule en los recovecos o detalles. Una superficie ligeramente mate nos ayudará a aplicar el filtro. Podemos dar muchas capas de filtro, pero siempre hay que dejar secar entre capa y capa al menos 2 horas. También podemos aplicar filtros específicos, es decir un color de filtro distinto para cada parte del tanque, lo que nos dará más realismo.

PÁGINA 83

4. 	¿Qué diferencia hay entre un filtro y un lavado?

El filtro sirve para modificar el color base y enriquecer una superficie de una manera uniforme, mientras que el lavado sirve para resaltar los detalles y los paneles de un vehículo utilizando para ello un color mucho más denso y opaco.

5. 	¿Cuándo hay que aplicar un filtro?

Siempre es muy recomendable aplicar filtros en una maqueta, ya que nos dará el primer aspecto “real” y dejará una superficie adecuada para aplicar después los lavados.

6. 	¿Podemos sustituir un filtro por otra técnica?

Cuando hacemos un desgaste con óleos, esta técnica puede anular los filtros, sobre todo si aplicamos muchos desgastes y en toda la superficie del modelo. De todas formas, siempre es mejor aplicar los filtros primero por si quedan zonas sin “desgastar”.

PÁGINA 84

7. 	¿Por qué me queda brillante

un filtro?

Si hacemos un filtro con medios caseros usando trementina o algún aguarrás poco recomendable corremos el riesgo de que nuestro filtro quede brillante o incluso que nunca seque del todo. Ese aspecto pegajoso es fruto del uso de un aguarrás inapropiado. Pero, un filtro bien aplicado puede dejar un aspecto ligeramente satinado, especialmente después del tercer filtro. Pero siempre estará seco.

8. 	¿Cuánto tiempo tarda en secar un filtro?

Un filtro de SIN Industries tarda aproximadamente dos horas en secar completamente. Si hacemos un filtro artesanal con óleo y trementina debemos dejar secar 12 horas entre filtro y filtro.

9. 	¿Cuántos filtros podemos aplicar?

Sólo nosotros podemos decidirlo, pero lo normal es entre 3 y 5 filtros hasta conseguir el aspecto deseado. Hay que tener en cuenta que la superposición de filtros oscurecerá el color base irreversiblemente. Aunque podamos aplicar algún filtro de color claro, eso no evitará que oscurezca todo el conjunto. No tengas miedo a investigar aplicando colores extraños en los filtros. Puedes aplicar un azul o naranja sin que se note con evidencia. Recuerda que los filtros son una superposición muy sutil de colores.

10.	¿Cuándo sabré que he terminado esta fase de filtros?

Nadie podrá decírtelo, ya que tú serás el único que sepa hacia dónde debe dirigirse tu color base. Si tu color base era demasiado grisáceo y querías algo más amarillento, aplica tantos filtros amarillentos como creas oportuno hasta que se acerque a tu idea.

11.	¿Qué colores usar en un filtro para un tanque gris panzer?

El gris azulado y el marrón oscuro son los más apropiados para tanques en Panzer Grey, por lo habitual demasiado “neutros” y monótonos.

12.	¿Qué colores usar en un filtro para un tanque verde?

Si tu verde está demasiado apagado aplica filtros ocres, naranjas y marrones. Si el verde es demasiado amarillento o vivo aplica filtros grises, verdes oscuros y marrones oscuros.

13.	¿Qué colores usar en un filtro para un tanque tritonal alemán?

Marrón ocre y marrón claro. Si el camuflaje tiene mucha vida aplica filtros grises.

14.	¿Qué colores usar en un filtro para un tanque blanco?

Gris claro, marrón ocre claro o gris azulado.

PÁGINA 85

15.	¿Qué colores usar en un filtro para un tanque color arena?

Usa ocres, amarillos, grises y marrones claros.

16.	¿Qué colores usar en un filtro para un tanque tritonal OTAN?

Gris medio, gris marrón y marrón oscuro.

Lavados

1.	¿Qué es un lavado?

Es una de las técnicas más antiguas y también una de las más usadas, pero hasta hace poco nadie tenía claro qué era exactamente. De hecho se le llamaba lavado a todo lo que no fuese pincel seco. Pero es necesario definir exactamente qué es un lavado si queremos progresar y entender el modelismo. El lavado sirve para resaltar los detalles y paneles en un vehículo con la intención de crear más profundidad creando así un contraste que nos permita apreciar mejor las distintas formas de nuestra maqueta.

2. 	¿Qué necesitamos para aplicar un lavado?

Podemos usar una mezcla de color marrón oscuro, usando óleos y/o esmaltes, diluidos con un 80 o 70% de diluyente. Usaremos un pincel suave, redondo, del número 2 o 4. Si el color base de nuestro modelo fuese “esmalte” entonces podemos aplicar un lavado con acrílicos, diluyéndolos con agua y después difuminándolos con alcohol.

PÁGINA 86

3. 	¿Cómo hay que aplicar un lavado?

Con una mezcla de marrón oscuro diluida con aguarrás, depositaremos el color en las ranuras y detalles de nuestra maqueta, sin preocuparnos de que quede irregular. Dejaremos secar unos minutos y después, con un pincel limpio humedecido en aguarrás difuminaremos las manchas de lavado hasta dejarlas suaves y bien definidas.

PÁGINA 87

4. 	¿Qué simboliza un lavado?

Representa toda esa suciedad mezclada con grasa o restos de combustible que se agrupan alrededor de los remaches y detalles y que se mete también en los recovecos de las trampillas y puertas. En general representa suciedad acumulada.

5. 	¿Cuándo hay que aplicar un lavado?

Siempre que nos interese contrastar los detalles de nuestra maqueta, en especial aquellas que contienen numerosos detalles, remaches o trampillas. En los vehículos de color claro funciona mucho mejor que en los vehículos de colores oscuros.

PÁGINA 88

Aguadas

1. 	¿Qué es una aguada?

Es una técnica para representar las marcas que deja la lluvia o la humedad en las paredes verticales en los vehículos. Por lo general, cualquier vehículo siempre está cubierto con algo de polvo. Cuando la lluvia o el rocío caen sobre él, ésta arrastra todo ese polvo por las paredes verticales, generando así una serie de líneas verticales de distintas intensidades.

2. 	¿Qué necesitamos para aplicar una aguada?

Con un pincel y un color claro de color arena o tierra seca y su correspondiente diluyente podemos hacer una aguada.

3. 	¿Cómo hay que aplicar una aguada?

Utilizando el color BUFF y el FLAT EARTH de TAMIYA, diluiremos la mezcla con un 90% de agua. Con un pincel redondo trazaremos líneas verticales en los laterales de nuestro tanque, procurando variar los grosores de éstas y evitando que se toquen entre sí. Una vez seco, repetimos el proceso pero esta vez superponiendo las nuevas líneas sobre las anteriores.

4. 	¿Cuándo hay que aplicar una aguada?

Siempre que nuestro vehículo esté en una área seca, donde previamente haya llovido, en especial en vehículos con grandes superficies o camuflajes muy contrastados. Evita aplicarlas en tanques o vehículos de color arena o colores muy claros, ya que no se apreciará el efecto.

PÁGINA 89

Desgastes (óleos)

1. 	¿Para que sirven los desgastes?

Los desgastes simulan el efecto de deterioro que se produce en la pintura de los tanques por el sol y la lluvia. Un desgaste mejorará notablemente el aspecto de nuestro tanque, sobre todo si éste era de un color plano sin camuflaje, aunque también puede servir para tanques camuflados.

2. 	¿Cuándo hacer un desgaste?

Siempre que nuestro modelo esté pintado con pinturas acrílicas podremos hacer desgastes con óleos. Si el color base fuese esmalte podemos correr el riesgo de que la prolongada exposición del óleo con el color base dañe esta última.

3. 	¿Cómo hacer un desgaste

horizontal?

Aplicaremos pequeñas cantidades de óleo en la superficie empezando por los colores más claros para terminar con los más oscuros, pudiéndose usar desde el blanco, ocre amarillo, azules (en el caso de tanques de color verde), grises y toda la gama de marrones. Una vez aplicados los puntos de color los difuminaremos con un pincel limpio, humedecido en aguarrás, en movimientos circulares hasta mezclar bien el color, retirando el exceso.

PÁGINA 90

4.	¿Cómo hacer un desgaste vertical?

Se aplica exactamente igual que el horizontal, pero usaremos un pincel plano para fundir el color con movimientos verticales.

5.	Precauciones especiales con los desgastes.

Hay que procurar poner la cantidad justa de óleo, ya que si ponemos demasiado corremos el riesgo de empastar todo. Coloca los colores más oscuros cerca de los detalles y recovecos, así como trampillas o zonas protegidas por el sol. Los colores claros deben estar en las zonas más expuestas a la luz. No pases demasiado el pincel para fundir por el mismo sitio, o terminarás retirando todo el color. Hay que llegar a un punto donde el color quede mezclado con el fondo sin que éste se pierda o se empaste.

Puedes humedecer previamente la superficie de tu modelo con aguarrás, especialmente si ésta es demasiado mate. Aplicar el desgaste después de los lavados y filtros puede ser muy adecuado.

PÁGINA 91

Decolorados (con pigmentos)

1. 	¿Cómo hacer un decolorado?

El desgaste por el sol también puede ser realizado con pigmentos. Usaremos los pigmentos FADING de Mig Productions para tanques verdes o Grises. En tanques camuflados no es muy adecuado. El pigmento se aplicará con un pincel en los paneles verticales, intentando dibujar líneas verticales irregulares. Después retiraremos el exceso de polvo con otro pincel.

2. 	¿Cuándo hacer un decolorado con pigmentos?

En muchas ocasiones podemos olvidar hacer los desgastes con óleos, o simplemente al terminar nuestra maqueta podemos observar que el efecto de desgaste previamente hecho ha quedado muy suave o sutil. En ese caso, para intensificar el efecto de decoloración o desgaste podemos usar esta técnica para contrastar más nuestro trabajo final.

3. 	Precauciones especiales con los decolorados de pigmentos.

Es muy importante que la superficie esté mínimamente mate para que el pigmento agarre con eficacia. Si no es así, bastará con humedecer el pigmento con algo de aguarrás o resina acrílica muy diluida en agua. Una última solución es barnizar el área decolorada con barniz mate, aunque esto eliminará mucho el efecto buscado.

Pincel Seco

1. 	¿Qué es el pincel seco?

Quizás es la técnica más popular y más antigua dentro del modelismo. Esta técnica representa el desgaste por frotación, es decir, como se comportan los desgastes en las rocas y piedras, o incluso en un tronco de árbol. Pero nunca representará el desgaste en la pintura de un tanque, ya que la pintura, cuando se frota por uso de la tripulación o agentes externos, salta y se producen los desconchones. Hasta hace pocos años esta técnica era usada extensamente por muchos modelistas para resaltar todos los detalles de la maqueta, sin percatarse que esto es totalmente irreal y nunca se produce en un tanque de verdad. Pero actualmente podemos dar otros usos al pincel seco, mucho más adecuados para conseguir efectos más reales, aunque alejados de su uso original.

PÁGINA 92

2. 	¿Para qué usar el pincel seco?

Podemos usar el pincel seco para representar desgaste por frotación en cualquier material u objeto poroso, como cemento, madera, piedra, terrenos secos, etc, pero también para imitar efectos de zonas oxidadas y grandes zonas desconchadas.

3. 	¿Cómo hacer el pincel seco?

Usaremos un pincel grande, redondo, a ser posible viejo, ya que con el frotamiento lo estropearemos. Cogeremos pintura con el pincel y a continuación lo secaremos en un trapo de algodón o papel secante hasta observar que casi está limpio y deja un rastro muy suave. Entonces podemos aplicar el pincel seco sobre la zona deseada, frotando en círculos sobre la superficie. Por último hay que destacar que siempre es mejor usar colores enamel para esta técnica.

4. 	Uso del pincel seco para áreas

desconchadas

Podemos usar el pincel seco para hacer efectos de desconchado, especialmente en vehículos con un color aplicado sobre el color base, como es el caso de los vehículos invernales o del desierto. Debemos combinar esta técnica con desconchones reales.

PÁGINA 93

5. 	Uso del pincel seco para óxidos

Usando un color marrón oscuro de óxido podemos imitar zonas desgastadas y oxidadas fruto de un uso prolongado. Los vehículos abandonados son ideales para poner en práctica esta opción.

6. 	Uso del pincel seco para limpiar las superficies

Algunas veces tras aplicar los lavados veremos cómo algunas áreas han quedado un poco sucias y el resultado no es nítido o limpio. En ese caso podemos aplicar un pincel seco muy suave en las zonas afectadas para limpiar y depurar los detalles, usando para ello un color similar al color base, pero nunca muy claro, ya que nos producirá el efecto desgaste “roca”.

Desconchones

1.	¿Qué hay que saber

de los desconchones?

Los desconchones son lo más deseado y odiado por los modelistas, ya que si los sabemos hacer bien nuestra maqueta puede romper corazones pero si los hacemos mal nuestra maqueta terminará en la basura o en la estantería menos noble. El desconchón es el elemento más rebelde y difícil de todos los efectos. Debemos practicar mucho y debemos tomar inspiración de la naturaleza si queremos tener éxito con ellos. También, estos son extremadamente aleatorios y siempre se manifiestan de la forma menos esperada. Son y serán sin duda tu pesadilla y tu dolor de cabeza de por vida, a no ser que consigas dominarlos como un vaquero montando un toro salvaje. El desconchón jugará contigo, te hará creer que los sabes hacer, pero solo cuando estés practicando en una maqueta vieja, pero cuando estés listo para hacerlos en tu flamante Pantera o Tigre recién pintado, entonces te traicionará y se convertirán en las más horribles de las formás. La única solución para esto es observar desconchones reales y practicar mucho. El pincel, la pintura empleada y nuestro pulso pueden ayudar a hacer mejores desconchones.

PÁGINA 94

2.	¿Cómo deben ser

los desconchones?

Suelen ser muy irregulares, con formas quebradizas y rectilíneas y normalmente aparecen desconchones grandes rodeados de pequeñas picadas o rayones.

3. ¿Dónde deben estar distribuidos

los desconchones?

Como norma general suelen aparecer cerca de las aristas, de los bordes de las trampillas y puertas, en asideros o protectores de faros, en zonas horizontales fruto de las pisadas o en la parte superior de los cañones.

4.	¿Cómo hacer un desconchón con pincel?

Usando un pincel del número 1 o 0 diluiremos la pintura hasta conseguir una pasta bastante líquida, que nos permita dibujar el desconchón con precisión. Una pintura muy espesa nos producirá desconchones bastos y gruesos, y una pintura muy diluida nos producirá desconchones redondeados y gelatinosos.

PÁGINA 95

5.	¿Cómo hacer un desconchón con óxido escurrido?

Comienza haciendo desconchones pequeños en las aristas más propensas a golpearse o dañarse para después hacer otros más pequeños en las zonas más centrales de los laterales, haciendo pequeños puntos junto con otros más gruesos. En los más gruesos dibuja una línea vertical fina para más tarde difuminarla con un pincel limpio humedecido en aguarrás. Estos desconchones hay que hacerlos con pinturas enamel. También se puede aplicar algún toque de metal oscuro en alguno de ellos para simular una zona en continuo uso.

PÁGINA 96

6.	¿Cómo hacer un desconchón

con la técnica de la esponja?

Humedece un trocito de esponja en un poco de pintura acrílica muy espesa. Seca un poco la esponja en un papel secante y presiona la esponja sobre la superficie de tu vehículo para conseguir efectos de una zona muy picada y descascarillada. No abuses de esta técnica porque un exceso de ésta puede resultar bastante irreal.

PÁGINA 97

7. 	¿Cómo hacer un área desconchada con pincel seco?

Usando la técnica del pincel seco, escoge un color oscuro de óxido para imitar áreas grandes desconchadas y oxidadas. Mira la sección de “PINCEL SECO” para saber más de esta técnica.

8. 	Picadas y rayones

Usa un pincel muy fino y pintura acrílica para hacer este tipo de efecto. Los rayones son fruto del rozamiento de una superficie con un elemento punzante o afilado, y las picadas se originan cuando el agua se introduce entre el metal y la pintura de un vehículo, creando así pequeños puntos de óxido.

PÁGINA 98

9. Desconchones negativos y positivos

Podemos distinguir dos tipos de desconchones, dependiendo si el desconchón afecta a un color que ocupa una gran superficie o si el desconchón es sólo una pequeña parte de ese color que cubría toda la superficie. El círculo rojo señala un área con un desconchón positivo, pintado con pintura gris sobre un área blanca. El círculo verde señala un desconchón negativo, para el que se utilizó pintura blanca sobre un color gris de base.

10.	Desconchones de madera

Éstos suelen tener una forma longitudinal, siguiendo la dirección de las vetas de la madera. Podemos usar colores claros para imitar la madera limpia que aparece debajo de la pintura que la protegía.

PÁGINA 99

11.	Desconchones de óxido viejo

Éstos son como los desconchones de óxido escurrido pero de mayor tamaño, más agrupados y con más concentración de chorretones de óxido. Podemos dibujar una pequeña línea de un color claro por encima del desconchón para imitar un efecto de pintura levantada.

12.	Desconchones de óxido reciente

Este tipo es quizás el más común de todos y funciona muy bien en vehículos de colores planos, pero no tanto en vehículos con camuflajes muy complejos. Primero hay que hacer un desconchón de color más claro que el color base y encima haremos otros del mismo tamaño pero ligeramente más pequeños, usando esta vez un color marrón oscuro.

13.	Desconchones de aluminio

Este apartado sirve para incluir todos aquellos desconchones que se producen en metales que no se oxidan, como el aluminio o el plomo. Usaremos un color aluminio para representar estos efectos. Hay que tener mucho cuidado con los hilos de soldadura de los tanques, ya que estas líneas son de PLOMO y el plomo nunca se oxida.

PÁGINA 100  ¿?

PÁGINA 101

Mapping

1. 	¿Qué simboliza el mapping?

El mapping representa todas aquellas manchas irregulares que se pueden apreciar en un tanque pero que por su naturaleza no son propiamente desconchones, sino más bien manchas irregulares fruto de la casualidad. El termino mapping viene de los programas de tres dimensiones donde se aplican los mapping de texturas sobre objetos tridimensionales para darles color. En el caso del modelismo sería aplicar una capa o capas de pequeñas manchas como si fuesen mapas de continentes, que superpuestos con otras técnicas producirán efectos de mucha profundidad y realismo. Esta es una de las técnicas más novedosas y poco conocida de todas.

2. 	¿Cómo hacer mapping?

Usando una pintura acrílica pintaremos con pincel pequeñas manchas irregulares alrededor de las formas de nuestro tanque. Dejaremos secar y repetiremos el proceso hasta conseguir la intensidad deseada. Una vez terminado, el polvo y otros efectos medioambientales suavizarán el efecto exagerado del mapping

PÁGINA 102

3. ¿Cómo hacer mapping de óxido?

Esta opción requiere la combinación con la técnica del pincel seco. Empezaremos aplicando manchas irregulares de mapping para a continuación suavizarlas con pincel seco y romper así su dureza. Después de añadir encima otros efectos de óxido y polvo obtendremos un aspecto oxidado muy realista.

Óxidos

1. 	¿Cuáles son los colores del óxido?

Comprender el óxido

¿Cuál es el color del óxido? ¿Todos? No, pero casi todos. El bronce produce un óxido verde y en el acero o el hierro podemos encontrar colores granates, ocres, marrones, negros, grises, rojos, naranjas e incluso azules oscuros. No podemos limitarnos a decir que el color del óxido es una referencia en concreto de un catálogo. Debemos adaptar nuestro color a cada situación, por ejemplo óxidos más claros y anaranjados para tanques de color verde, y óxidos más oscuros y marrones para tanques en color arena. Cuando hagamos vehículos quemados debemos desplegar todo nuestro repertorio de colores para obligar a nuestros ojos a mezclarlos visualmente. Esto es lo que ocurre en realidad.

PÁGINA 103

2.	¿Por qué se oxidan los vehículos del desierto?

Es muy sencillo: lo que oxida no es el agua, sino el oxígeno, de ahí viene la palabra óxido. Por eso, un vehículo en el desierto puede estar tan oxidado como en Europa. Ahora bien, otra cosa muy distinta es ver chorretones de óxido en vehículos desérticos. Aunque en el desierto no llueve lo suficiente, sí es cierto que en campañas como la de Túnez en la 2GM hubo lluvias tan intensas que hasta las carreteras se inundaron. En general, a excepción de los desiertos más salvajes como el Sahara u otros, llueve más de lo que pensamos en muchos países del norte de África y Oriente Medio. Por lo tanto, no tengas miedo en oxidar tu vehículo con generosidad si es lo que deseas.

3.	Oxidación de recovecos

Usando un color marrón oscuro de enamel y óleos, pintaremos las zonas más apropiadas para oxidarse. Después de unos minutos difuminaremos esas manchas con un pincel humedecido en aguarrás.

PÁGINA 104

4.	Oxidación de superficies con pincel

Esta técnica combina varios materiales pero ofrece resultados muy realistas. Comenzaremos pintando las zonas más protegidas con el color 62 de Humbrol, haciendo aleatoriamente chorretones de óxido. Después con un color similar haremos grandes zonas desconchadas que unificaremos finalmente con pigmentos de óxido.

5. 	Oxidación de superficies

con textura

Para vehículos o partes metálicas muy oxidadas y deterioradas podemos usar esta técnica. Primero pintaremos desconchones en óxido (grandes cantidades) y después haremos una mezcla de colores óxido en pigmento con escayola y resina acrílica. Depositaremos esta mezcla en la superficie presionándola con un pincel viejo. Una vez seco retocaremos el conjunto con más

PÁGINA 105 SÓLO FOTOS

PÁGINA 106

6. 	Desconchones de óxido (ver apartado desconchones)

7. 	¿Cómo hacer chorretones de óxido?

Dibujaremos una línea vertical con óleo o enamel y después la difuminaremos con un poco de aguarrás y un pincel limpio y suave.

8.	¿Cómo oxidar con pigmentos?

Depositaremos una pequeña cantidad de pigmento en una superficie y después añadiremos unas gotas de aguarrás para apelmazar el producto.

9.	¿Cómo oxidar una gran superficie?

En este caso debemos combinar otras técnicas, como son los mappings (ver apartado mapping) o los chorretones de óxido o los desconchones con esponja.

PÁGINA 107 SÓLO FOTOS

PÁGINA 108

10.	¿Cómo oxidar un tubo de escape?

La manera más rápida de oxidar un tubo de escape es con pigmentos. Comenzamos aplicando los colores más oscuros de pigmento sobre una base acrílica de color marrón oscuro rojizo. Después aplicaremos el óxido más claro, centrándolos en las partes más expuestas a la luz. Por último aplicaremos polvo y apelmazaremos todo con un poco de aguarrás. Para más información sobre tubos de escape ve a la sección “Tubos de escape”.

PÁGINA 109

Empolvados

1. 	¿Qué es el empolvado?

Es exactamente todo lo contrario a lo que nuestras madres y abuelas hacen todo el día con todas esas figuritas de porcelana que guardan en sus estanterías y muebles. Es decir, se trata de añadir polvo a nuestras maquetas para simular la suciedad del campo de batalla y los caminos de tierra. Las técnicas de empolvado son fáciles de hacer pero si se abusa de ellas el resultado puede ser catastrófico.

2. 	¿Cómo hacer un preempolvado?

Con colores Tamiya muy diluidos aplicaremos con aerógrafo una capa muy IRREGULAR de polvo en las zonas más apropiadas, como zonas horizontales alrededor de la torreta, bajos y parte inferior de los laterales. Esta fase es muy sencilla pero vital para después aplicar los empolvados con pigmentos.

3. 	¿Como hacer un empolvado

general con pigmentos?

Primero debemos haber aplicado previamente una capa de preempolvado para ayudar a fijar los pigmentos. Después comenzaremos aplicando los colores de pigmento más oscuros en las zonas más protegidas y los colores más claros en las zonas más expuestas a la luz. Añadiremos unas gotas de aguarrás y moveremos la mezcla muy suavemente para ayudar a que se introduzca en las ranuras y recovecos y retirándolo de las zonas más propensas al uso de la tripulación. Una vez seco, si el resultado no nos convence podemos volver a humedecer la zona para así corregir lo que no nos guste. Es muy recomendable comenzar con capas suaves y repetir el proceso para ganar en intensidad.

PÁGINA 110 SÓLO FOTOS

PÁGINA 111

4. 	¿Como hacer un empolvado en un tren de rodaje?

Lo haremos de la misma manera que un empolvado general, pero esta vez pondremos un color distinto en cada rueda para dar así mayor riqueza cromática. Es muy importante saber que muchos colores de pigmento oscurecen al ser humedecidos, pero recobran su aspecto original cuando secan.

5.	¿Como hacer un empolvado específico?

Podremos usar esta técnica para empolvar pequeñas áreas con mayor precisión y control. Aplica el pigmento directamente con un pincel, sobre una zona que esté mate o con un preempolvado. Después, con el dedo o una pequeña gamuza retira el exceso de pigmento.

PÁGINA 112

Barro

1. 	¿Cuándo hay que aplicar el barro?

Siempre que se vean manchas de pegamento o hayamos cometido algún error de montaje podemos aplicar barro para disimularlo. ¡Por Dios!, evidentemente esto es una broma, pero hasta hace poco más de un modelista recurría al noble barro para tan indigna misión. El barro no debe estar para tapar errores ya que es en sí uno de los elementos más importantes en una maqueta y representarlo no siempre es fácil. El barro tiene su propio mundo, su propia fisonomía y comportamiento y no comprender esto supone hacer un barro que parezca chocolate espeso o a una deposición de algún tipo de animal extraño. Por lo tanto es hora de prestarle más atención a este elemento tan común a todas las guerras y tan desconocido por el modelista. Sin ir más lejos, será fácil observar a algún modelista que invierte 3 meses en pintar una maqueta preciosa y al final en tan sólo 5 minutos le aplica un horrible barro cremoso más apto para una tostada de desayuno que para representar un barro seco en Kurks. Un barro correcto puede llevarnos varios días, especialmente si queremos enriquecerlo con muchos matices y formas.

2. 	¿Cómo hacer barro seco?

Teóricamente el barro seco tiene menos volumen que el barro fresco. Por un lado al no tener el agua que lo hace húmedo y por otro, porque al estar seco tiene menos capacidad de adhesión y se desprende con facilidad. Podemos hacer barro seco mezclando pigmentos de color tierra claro con escayola o piedra pómez fina. Si añadimos barniz acrílico mate mejoraremos el aspecto final de barro seco. Introduce la mezcla con un pincel viejo a través de las ruedas y sobre éstas, procurando hacer manchas irregulares. Aplicar siempre este barro sobre una zona preempolvada.

PÁGINA 113

3. 	¿Cómo hacer barro húmedo?

El barro húmedo es aquel que está empezando a secarse, por lo que pueden aparecer zonas más secas y zonas más húmedas. Mezclaremos pigmentos de color tierra (colores medios, no muy oscuros) con escayola, resina acrílica y barniz acrílico brillante. Aplicaremos la mezcla con un pincel viejo en los bajos del tanque y dejaremos secar. Una vez seco, daremos pequeños toques con colores de pigmento más claros para simular las zonas más secas. Siempre hay que aplicar este barro sobre una zona como mínimo preempolvada.

PÁGINA 114

4. 	¿Cómo hacer barro fresco?

El barro fresco siempre tiene un aspecto muy oscuro debido a la humedad que contiene. Pero no hay que interpretar el barro fresco como si fuese lodo o chocolate líquido. El barro fresco debe tener un aspecto grumoso y áspero, nunca gelatinoso. Para hacerlo mezclaremos pigmentos de color tierra o barro muy oscuro con escayola, resina acrílica y barnices brillantes. Lo aplicaremos con un pincel en los bajos del tanque y lo dejaremos secar. Siempre hay que aplicar este tipo de barro sobre un barro seco o una zona con un empolvado general.

PÁGINA 115

Orugas

1. 	Conceptos sobre orugas

Esta parte de los tanques siempre se resiste a las habilidades del modelista. En muchas ocasiones no sabe como hay que pintarlas, si colocadas en el tanque o por separado, y otras no sabe como envejecerlas o tratarlas. Muchos creen que las orugas siempre deben estar oxidadas y esto no es cierto. En definitiva, las orugas siempre terminan en segundo lugar en nuestro modelo e invertimos poco tiempo en ellas por no saber tratarlas. Hay que saber que las orugas son la parte más viva de un tanque, ya que estas se adaptan al terreno que están pisando, toman el color de éste y cambian de aspecto con facilidad con el paso de los días. Una oruga puede pasar de estar pulida y brillante a estar oxidada en pocos días. Todos estos factores hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de hacer nuestro modelo. Debemos definir dónde estará situado nuestro tanque para saber como pintarlas. Una oruga sólo muestra un aspecto completamente oxidado cuando está recién fabricada y está almacenada en una factoría. En ese momento tienen un aspecto mate y rojizo como los raíles del ferrocarril cuando están en desuso. Una vez se colocan en el tanque y este comienza a rodar, el metal de las zonas más exteriores se van puliendo y aparece un aspecto metálico oscuro. Las orugas en un terreno polvoriento adoptan el color de ese terreno, ya que el polvo o tierra seca se incrusta en la porosidad de los eslabones oxidados de tal manera que es muy difícil que se elimine. El problema está en que la mayoría de los modelistas están acostumbrados a ver las orugas en colores óxido desde casi los comienzos del modelismo y además, al intentar ver las fotos de sus libros descubren con perplejidad que todas las fotos están en blanco y negro y no se distingue de qué color eran en verdad. Pero eso se soluciona comprando algún libro con fotografías a color de tanques modernos, ya que una oruga es igual hoy que hace 60 años.

2. 	¿Cómo pintar orugas cuando están pegadas al tanque? (barro seco)

Quizás, la parte más difícil de pintar una oruga es cuando ésta está pegada a las ruedas del tanque y no tenemos opción de pintarlas por separado. Esto es doblemente dificultoso ya que también hay que aplicar el barro y pintar las ruedas con todo puesto. En ese caso pintaremos nuestro modelo en color base y después con mucha precaución pintaremos a mano alzada con el aerógrafo las orugas, ayudándonos con una mascarilla de papel si es necesario para no manchar el resto del tanque. Después aplicaremos los primeros lavados en color oscuro y pintaremos el caucho de las ruedas con pincel. Después de hacer un empolvado general con pigmentos fijados con aguarrás, haremos una mezcla de barro seco que aplicaremos con mucho cuidado sobre la cara externa de la oruga usando un viejo pincel. Retiraremos el exceso con un pequeño trapo o papel secante y una vez seco pintaremos la parte pulida con pincel seco y esmalte de color acero. Con la ayuda de un lapicero de grafito pintaremos la parte interna de la oruga, sólo aquella que debe estar pulida por la acción de las ruedas. Por último pintaremos con pigmento negro la parte del caucho de las ruedas que están en contacto con la oruga.

PÁGINA 116 SÓLO FOTOS

PÁGINA 117 SÓLO FOTOS

PÁGINA 118 SÓLO FOTOS

PÁGINA 119

3.	¿Cómo pintar orugas oxidadas?

Este tipo de oruga oxidada es para aquellos tanques que se abandonaron o fueron destruidos después de estar en acción en el campo de batalla, es decir, no sirve para un tanque que esté en la fábrica. Comenzamos pintando la oruga en un color tierra claro, todo lo contrario a las orugas de barro seco. Después aplicaremos distintos colores de polvo y tierra con pigmento y los fijaremos con aguarrás. Usando un color marrón oscuro de óxido, aplicaremos un pincel seco en la parte externa e interna de las orugas, para simular que el metal pulido se oxidó. Por último aplicaremos con pincel pequeños toques del pigmento P031 para suavizar el efecto de óxido en la cara interna.

PÁGINA 120 SÓLO FOTOS

PÁGINA 121

4.	¿Cómo hacer orugas empolvadas?

Las orugas mixtas de hierro y caucho (carros aliados en general) requieren especial atención aunque son muy fáciles de pintar. Pintaremos la parte metálica en color óxido y el caucho en negro mate. Aplicaremos una mezcla de colores marrones y óxidos oscuros en toda la oruga y lo fijaremos con aguarrás. Una vez seco aplicaremos pigmentos de colores más claros y retiraremos el exceso con el dedo o un paño de algodón.

PÁGINA 122

5. 	¿Como hacer orugas embarradas húmedas?

Comenzaremos pintando las orugas con un color marrón claro que pasaremos a empolvar con pigmentos de color tierra. Una vez seco después de haberlos fijado con aguarrás, haremos una mezcla de barro húmedo o fresco con pigmentos, resina acrílica, escayola y barniz brillante. Lo aplicaremos de manera irregular sobre la cara externa de la oruga con un pincel viejo y lo dejaremos secar. Después, con una lija de grano medio, frotaremos la parte más externa del metal para eliminar la pintura y dejar a la vista el color metálico de la oruga. Evidentemente sólo podemos hacer esto con orugas metálicas tipo FRIULMODEL. En la cara interna pasaremos una barra de grafito por la zona que está en contacto con las ruedas para imitar el metal pulido

PÁGINA 123 SÓLO FOTOS

PÁGINA 124

Ruedas

Las ruedas pueden cambiar totalmente el aspecto de nuestra maqueta (a diferencia de las orugas en los tanques, donde casi cualquier solución puede funcionar más o menos bien). Debemos prestar atención al entorno donde estará situado nuestro vehículo, tratando de definirlo lo máximo posible. Es decir, no tendrá el mismo aspecto una rueda de un camión en una explanada desértica, que el mismo camión, en la misma zona desértica pero rodando por una carretera. El polvo, barro y otros efectos actúan sobre estos elementos de manera muy especial dependiendo de cómo esté el entorno y de qué esté haciendo en ese momento el vehículo. Debemos fijarnos en vehículos de nuestro entorno habitual, nuestro propio coche puede ser un ejemplo, pero también los camiones o excavadoras que podemos ver cada día en nuestras calles. De esta manera podremos descubrir la inmensidad de variaciones que pueden afectar a una rueda.

He creído oportuno reunir 5 tipos diferentes de ruedas, en distintos ambientes y situaciones que podrán cubrir la mayoría de nuestras necesidades. Los ejemplos se han realizado sobre el mismo modelos de rueda (en concreto una rueda americana) que bien podría estar ambientada en cualquier lugar del mundo. Pero no hay que olvidar que las mismas técnicas las podemos aplicar en cualquier rueda de cualquier vehículo en cualquier época.

PÁGINA 125 SÓLO FOTOS

PÁGINA 126

1. ¿Cómo pintar ruedas

en asfalto en zonas desérticas?

1 - 	Pintamos el color base del vehículo con colores Tamiya.

2 - 	A continuación, usando acrílico negro pintamos el neumático.

3 - 	Aplicamos pigmento Gulf War Sand con un pincel presionando especialmente en el neumático.

4 - 	Después empaparemos la superficie con Mig Thinner para fijar el pigmento, moviéndolo en sentido radial al centro de la rueda.

5 - 	Una vez seco el aspecto debe ser muy irregular.

6 - 	Ahora daremos pincel seco sobre la banda de rodadura, usando para ello un color gris oscuro de Humbrol.

7 y 8 - Este es el efecto resultante.

PÁGINA 127

2. 	¿Cómo pintar ruedas en un terreno

desértico?

1 -	Pintamos el color base

del vehículo con colores Tamiya.

2 - 	A continuación, usando acrílico 		negro pintamos el neumático.

3 - 	Con el color 94 de Humbrol más 		Blanco hacemos pincel seco

en la banda de rodadura.

4 -	Ahora aplicamos pigmento

alrededor de la llanta de la rueda

presionando con el pincel

para que se fije.

5 y 6 - Este es el efecto resultante.

PÁGINA 128

3. 	¿Cómo pintar ruedas sobre asfalto en época invernal?

1 -	Pintamos el color base del vehículo 	con colores Tamiya.

2 -	A continuación, usando acrílico

negro pintamos el neumático.

3 -	Usando el color BUFF de Tamiya, 		aplicaremos a pincel unas suaves 		aguadas en sentido radial. Hay que 	diluir mucho la pintura.

4 -	Ahora haremos un embarrado

previo, usando colores marrones de 	Humbrol y óleos, pintando desde el 		centro hacia fuera.

5 -	Prepararemos una mezcla de

escayola, barniz brillante

de Humbrol y colores marrones

de óleos y Humbrol.

6 -	Lo mezclamos bien hasta conseguir 	una pasta espesa.

7 -	Proyectaremos aire con un

aerógrafo sobre el pincel que

contiene la pasta, tratando

de salpicar la rueda de una manera

radial.

8 -	El aspecto final debe ofrecer

distintos tipos de brillos y satinados.

PÁGINA 129

4.	¿Cómo pintar ruedas

en asfalto en época calurosa?

1 -	Pintamos el color base del

vehículo con colores Tamiya.

2 -	A continuación, usando acrílico

gris medio pintamos el neumático.

3 -	Aplicamos pigmento con un pincel

presionando en toda la superficie.

4 -	Después empaparemos

la superficie con Mig Thinner

para fijar el pigmento, moviéndolo 		en sentido radial al centro

de la rueda.

5 -	Ahora daremos pincel seco sobre la 	banda de rodadura, usando para

ello un color gris oscuro

de Humbrol.

6 -	Aspecto de la rueda antes de 			hacer el salpicado.

7 -	Diluimos color BUFF de Tamiya con 	abundante agua y empapamos un 		pincel con el líquido. Con un

aerógrafo proyectaremos aire sobre 	el pincel para salpicar la rueda.

8 -	Hay que hacer un salpicado muy 		fino y en sentido radial al centro de 		la rueda.

9 y 10 - Rueda terminada.

PÁGINA 130

5. ¿Cómo pintar ruedas en un terreno embarrado?

1 -	Pintamos el color base del vehículo con colores Tamiya.

2 -	A continuación, usando acrílico negro pintamos el neumático.

3 -	Usando el color BUFF de Tamiya, aplicaremos a pincel unas suaves aguadas

en sentido radial. Hay que diluir mucho la pintura.

4 -	Vamos a preparar una mezcla de barro claro con escayola, pigmentos

y resina acrílica.

5 -	Depositamos una gota de resina sobre los pigmentos y escayola.

6 -	Con un pincel viejo y unas gotas de agua removemos hasta conseguir una pasta.

7 -	Proyectamos aire con un aerógrafo sobre el pincel para retirar el exceso de mezcla

de barro.

8 -	Ahora hacemos lo mismo sobre la rueda.

9 -	Repetiremos el proceso con distintos colores y dejaremos secar entre cada capa.

10-	Con pigmento de color barro y barniz brillante prepararemos el siguiente paso.

PÁGINA 131

11 -	Removemos la mezcla

con un pincel.

12-	Ahora lo aplicamos sobre la banda 	de rodadura, procurando pintar de 		manera irregular una parte de los 		laterales.

13 y 14 - Aspecto de la rueda

terminada.

6.	¿Cómo pintar ruedas metálicas

de un tanque?

Imitar el efecto de metal pulido en las ruedas metálicas de un tanque es muy fácil. Aplica con pincel seco el color de Xtracolor Oily Steel o un color esmalte similar en sentido longitudinal a la superficie que está en contacto con la oruga. Con una sola pasada debería ser suficiente, aunque podemos repetir el proceso para conseguir más brillo.

PÁGINA 132

Tubo de escape

1.	Tubos de escape nuevos

Cuando un vehículo lleva pocas semanas o días luchando en el frente, los tubos de escape aún conservan el color original de fábrica. Los tubos de escape no están oxidados de origen, pero sí se oxidan con rapidez ayudados por el calor de los escapes del motor. Para hacer un escape con poco uso debemos respetar el color base, añadiendo como mucho pequeños desconchones y suciedad así como humo.

PÁGINA 133 SÓLO FOTOS

PÁGINA 134

2. 	Tubos de escape usados

Los tubos de escape usados muestran una gran zona de oxidación aunque aún se puede apreciar el color base de fabrica en al menos una tercera parte de su superficie. Comienza pintando el tubo con el color base y oxida progresivamente las zonas más expuestas a la luz con distintos matices de óxido escurrido.

PÁGINA 135 SÓLO FOTOS

PÁGINA 136 SÓLO FOTOS

PÁGINA 137

3. 	Tubos de escape oxidados

Los vehículos más veteranos y utilizados pueden presentar tubos de escape como este, llenos de óxido y muy sucios, pero también se pueden apreciar restos de desconchones negativos del color original. Comienza pintando el tubo de escape en colores óxidos y aplica desconchones negativos en el color original combinándolo con chorretones y desconchones de óxido.

PÁGINA 138 SÓLO FOTOS

PÁGINA 139

Humo

1. 	¿Cómo hacer humo en salidas

de escape?

Una manera muy fácil y controlable de hacer efectos de humo en nuestros vehículos es usando el pigmento Black Smoke P023. Puedes aplicarlo directamente con pincel sobre una superficie mate, cerca de las salidas de escape o bocachas de cañón.

PÁGINA 140

2. 	¿Cómo hacer ceniza en vehículos quemados?

Para hacer efectos de ceniza en un vehículo quemado depositaremos primero una gran cantidad de pigmento negro P023, formando montoncitos o montículos y después dejaremos caer unas pequeñas motas de color blanco P022 sobre estos. Para fijar y apelmazar el pigmento dejaremos caer con mucho cuidado unas gotas de aguarrás que se expandirá por todo el pigmento por capilaridad. Sin tocarlo absolutamente nada lo dejaremos secar. Una vez seco dará la sensación de ceniza volátil y suelta.

Efectos especiales

1. 	¿Cómo hacer manchas de grasa en ruedas?

Muchas ruedas de vehículos desprenden grasa de los rodamientos que al contacto con la suciedad y el polvo producen un efecto negruzco y espeso alrededor de las zonas que supuran. Mezclaremos un color marrón muy oscuro con barniz brillante de enamel y aplicaremos un poco de esta mezcla en las zonas centrales de las ruedas de manera muy irregular. Hay que aplicarlo siempre sobre una superficie con un empolvado general de pigmentos. Una vez seco, cogeremos el mismo color con un pincel y proyectaremos aire con nuestro aerógrafo sobre el pincel, para salpicar la zona central de la rueda. No hay que hacer todas las ruedas iguales. Podemos dejar alguna rueda limpia, otra sólo con la mancha inicial y algunas otras también con el salpicado.

PÁGINA 141

2.	¿Cómo hacer marcas de óxido

de guardabarros?

Algunas veces, determinados elementos que van soldados o unidos a los vehículos se desprenden y dejan debajo de ellos una marca de óxido. Enmascarilla con cinta adhesiva la zona que no deba ir oxidada y pinta con aerógrafo usando colores óxido.

PÁGINA 142

3.	¿Cómo hacer efectos de grasa?

Diluye una mezcla de marrón oscuro con negro y con un pincel fino dibuja pequeñas “nubes” semitransparentes en las zonas cercanas a los motores o trampillas. Deja secar las primeras manchas y haz otras un poco más espesas y ligeramente satinadas superponiéndolas con las anteriores

PÁGINA 143 SÓLO FOTOS

PÁGINA 144

4. 	¿Cómo hacer efectos de combustible derramado?

Haz una mezcla de marrón y negro de esmalte y óleo mezclado con barniz brillante y dilúyelo con un poco de aguarrás. Dibuja líneas irregulares verticales y déjalo secar. Después, dibuja nuevas líneas más espesas sobre las anteriores para obtener un efecto de combustible derramado fresco.

5. ¿Cómo hacer pisadas de la tripulación?

Utilizando los marcadores de pisadas de Calibre 35, impregna la huella en color esmalte de color tierra seca. Presiona el marcador sobre una superficie plana hasta observar que la huella de la bota queda perfectamente dibujada. En ese momento aplica las huellas sobre tu tanque en zonas lógicas y sin abusar.

PÁGINA 145

Herramientas y accesorios

1. 	¿Cómo pintar un bidón de combustible?

Este accesorio es siempre muy útil y decorativo sobre cualquier camión o vehículo. Podemos pintarlo casi como si fuese otro vehículo pero simplificando los procesos. Si debes pintar varios para un mismo escenario, intenta pintar cada uno con colores distintos y distintos grados de suciedad y polvo.

PÁGINA 146 SÓLO FOTOS

PÁGINA 147 SÓLO FOTOS

PÁGINA 148

2. 	¿Cómo pintar un casco?

Este sencillo elemento siempre puede dar mucha vida a nuestros tanques. Pinta el color base con acrílico, usando pincel o aerógrafo. Aplica un lavado con marrón oscuro y déjalo secar. Por último aplica una aguada con Buff de Tamiya dejando que se acumule en las zonas más horizontales.

3. 	¿Cómo pintar un cable

de arrastre?

Comienza pintando el cable en negro metalizado para después empolvarlo con pigmentos retirando el exceso con el dedo. Por último aplica un poco de grafito en polvo con el dedo.

PÁGINA 149

4. 	¿Cómo pintar un taco de madera de un gato?

Utiliza pinturas Andrea que ofrecen un acabado más mate para pintar el gato, comenzando por un color medio para dibujar después las vetas de la madera en claro y oscuro.

PÁGINA 150

5. 	¿Cómo pintar un gato?

El proceso para pintar un gato es exactamente igual que para pintar un tanque, pero haciendo más hincapié en los desconchones y lavados.

PÁGINA 151 SÓLO FOTOS

PÁGINA 152 SÓLO FOTOS

PÁGINA 153

6. 	¿Cómo pintar cajas de madera?

Un método para sencillo para pintar cajas consiste en pintar el color base, aplicar unos lavados de color oscuro y hacer un empolvado general. Después si queremos podemos hacer unos desconchones de madera (ver sección de desconchones de madera)

PÁGINA 154

7. 	¿Cómo pintar una bocacha de cañón?

A diferencia de lo que pensamos, es difícil ver una bocacha de cañón completamente negra debido al humo de los proyectiles. Sólo un tanque muy veterano puede presentar este efecto. Pero como norma general las bochas no están tan ahumadas. La bocacha debe ir en el mismo color que el tanque, excepto algunas que pueden ir en color metal bruñido o negro patina. Podemos pintar el interior de algunos cañones en rojo imprimación, sobre todo si el cañón es muy nuevo. Por último podemos hacer unos desconchones.

PÁGINA 155

Interiores

1. 	¿Cómo debemos pintar un interior?

Hay que prestar especial cuidado a los interiores. Primero debemos intentar pintar cada parte por separado para así tener más precisión con los detalles. Aplicaremos lavados puntuales con mucha sutileza para resaltar los detalles y después podemos hacer desconchones y algunos efectos de polvo o barro seco procedente de las botas de la tripulación. No podemos hacer efectos de desgaste ya que el interior no está expuesto a la intemperie. El interior debe ser tan realista como el exterior y debemos tener cuidado de no enguarrar en exceso.

PÁGINA 156 SÓLO FOTOS

PÁGINA 157 SÓLO FOTOS

PÁGINA 158

c) AMBIENTACIÓN Y DIORAMAS

1. 	¿Cómo plantearse un diorama?

Existe una regla de oro que nunca hay que olvidar cuando queramos hacer un diorama o una viñeta. Hay que usar el mínimo espacio posible para representar nuestra idea, ya que cada centímetro cuadrado extra que sea innecesario nos pasará una factura muy cara en cuanto a horas de trabajo. Para representar un bosque no es necesario hacer 60 árboles, ya que con uno o dos bien colocados podemos generar la misma sensación. Es muy típico oír a muchos modelistas que desean hacer un diorama con 5 o 6 tanques, 20 camiones y 4 manzanas de casas, unido a más de 300 figuras que serán pintadas por un amigo. Como todos sabemos, esos dioramas nunca se terminan y los que se terminan son de una calidad pésima o están mal equilibrados. Quizás debamos aprender de los modelistas japoneses, que escasos de espacio en sus casas se han especializado en hacer de un pequeño terreno una obra de arte con historias perfectamente narradas. Por lo tanto, centrémonos en escenas pequeñas que sepamos que podemos terminar, con dos o tres figuras y un vehículo. Sin duda alguna obtendremos más placer de algo así que de un sueño inalcanzable. Hay muy pocos modelistas privilegiados en este mundo con la paciencia suficiente para hacer algo así. Quizás Bob Letterman sea el mejor ejemplo. En cualquier caso, a la hora de comenzar nuestro diorama debemos tener muy clara la idea, para saber qué necesitaremos y qué tanque o figuras colocaremos. Comienza haciendo una estructura móvil que permita mover los elementos para ajustar mejor la composición. Si no tenemos de momento el tanque definitivo podemos usar otro que ya tengamos hecho para ver el volumen que ocupará. Por último, genera los volúmenes y detalla el terreno. Pega los vehículos y figuras al final, así como los elementos frágiles o pequeños. Esta es una noción básica acerca de los dioramas, pero esta temática necesitaría un solo libro para ella.

PÁGINA 159

2. 	¿Cómo hacer

un volumen

para un terreno?

La manera más sencilla de hacer un terreno elevado es usando foam micro expandido, fácil de cortar, barato y resistente. Hay que evitar la madera, ya que es muy pesada, o la escayola, que es muy quebradiza. El foam o el poliestireno expandido se pueden pegar con cola blanca.

PÁGINA 160

3· ¿Cómo hacer un terreno?

Partiendo de un volumen de foam nos será muy fácil hacer un terreno irregular usando masilla de modelar y diversos materiales naturales, como ramas, piedras o arena, que fijaremos con cola blanca sobre la masilla. Hay que aplicar una imprimación acrílica antes de comenzar a pintar nuestro terreno. Hay que tener cuidado, ya que los esmaltes atacan el foam y pueden desintegrarlo.

PÁGINA 161 SÓLO FOTOS

PÁGINA 162

4· 	¿Cómo hacer agua?

Existen multitud de productos para hacer agua, pero muchos de ellos dejan un aspecto más gelatinoso que de agua de verdad. La resina de poliéster es uno de los productos más eficaces para hacer agua transparente y coloreada. En este caso hemos usado el agua de Miniaturas Andrea. Cuando necesitemos hacer una zona de agua profunda pero no tengamos nada más que unos milímetros de profundidad haremos lo siguiente:

Pinta el fondo con colores oscuros, usando colores más claros en las proximidades de la orilla y de los objetos que se sumergen. Después aísla las porosidades o huecos con barniz acrílico brillante y haz una especie de piscina con cinta adhesiva. Vierte una primera capa de resina ligeramente coloreada con pintura Tamiya, déjala secar y aplica otra algo más transparente. La última capa será totalmente transparente y antes de que ésta seque presionaremos su superficie con un mango de pincel redondeado para simular las ondas del agua. Cuando seque podemos barnizar la superficie con barniz esmalte brillante incoloro, donde podremos colocar pequeños objetos u hojas flotantes.

PÁGINA 163 SÓLO FOTOS

PÁGINA 164 SÓLO FOTOS

PÁGINA 165

5. 	¿Cómo pintar adoquines?

Comenzaremos pintando un color claro para después resaltar cada adoquín con pincel seco y colores grises oscuros. Después pintaremos cada adoquín de un gris diferente a pincel y empolvaremos todo el conjunto con pigmentos. Podemos usar una mascarilla aérea para contrastar algunas zonas, usando el aerógrafo y un color oscuro. Si sobre el adoquín han circulado tanques pesados con orugas de metal, deberemos hacer las muescas que estas producen, usando un color gris muy claro y pintando líneas con pincel imitando el dibujo de la oruga.

`PÁGINA 166

6. 	¿Cómo pintar ladrillos?

Partiendo de un color gris claro, resaltaremos los ladrillos con distintos colores marrones o naranjas. Pintaremos algunos ladrillos a pincel con distintos colores y después oscureceremos las cornisas o detalles con un color oscuro de óleo.

7· 	¿Cómo hacer tierra o piedras

sueltas?

Muchas veces nos interesará pegar distintas piedras o arena previamente pintada sobre algún tanque o terreno, para que dé la sensación de que está suelta. Deposita pequeñas cantidades del material en los sitios deseados, y deja caer unas gotas de pegamento para grava usado en el modelismo ferroviario. Una vez seco barniza con aerógrafo la zona usando barniz mate.

PÁGINA 167

8. 	¿Cómo hacer una vegetación

sencilla?

Una manera muy fácil de hacer vegetación realista es usando fotograbados de plantas. Hay marcas que ofrecen muchas variedades y son muy realistas. Pinta las plantas con aerógrafo antes de cortarlas. Con pincel puedes pintar cada hojita de un color distinto, así como los troncos y ramas. Después corta la planta y dóblala con cuidado usando unas pinzas. Pégala en su sitio con Super Glue y combina con ramitas reales cogidas en el campo.

PÁGINA 168 SÓLO FOTOS

PÁGINA 169 SÓLO FOTOS

PÁGINA 170

5.3.	MISCELÁNEA

Preguntas Prácticas de interpretación

1.	¿Cómo interpretar fotos en blanco y negro?

Una de las partes más importantes del modelismo histórico es cómo podemos interpretar correctamente las fotos en blanco y negro. En la mayoría de los casos el modelista no sabe distinguir si un tanque es de color arena o verde o si en realidad está cubierto de polvo. Tampoco sabemos distinguir el barro del color del tanque y mucho menos si el color más oscuro debe ser el marrón o el verde. La única solución para esto es observar fotografías en color aunque sean de vehículos modernos, ya que esto nos ayudará en gran medida a suplir las carencias de las temáticas de la Segunda Guerra Mundial.

En esta foto podemos observar cómo los colores cambian considerablemente cuando pasan del color a escala de grises. Por ejemplo si observamos el frontal de este tanque en la fotografía de blanco y negro, notaremos que lo que en realidad es un área de color gris puede parecernos que es el mismo color verde del camuflaje. O si observamos la zona de las ruedas, podríamos pensar que ésta son verdes como el resto del vehículo, cuando en realidad están embarradas. Tan sólo la pequeña pista que nos da la textura rugosa de las ruedas puede invitarnos a pensar que estamos hablando de barro y no de un color base.

En esta otra imagen los resultados de reconvertir la imagen en color a escala de grises son aún más escandalosos. En la foto en blanco y negro nunca podríamos imaginar que la torreta está en rojo imprimación y no en verde como sería lo más lógico. Por lo tanto, podéis haceros una idea de la cantidad de problemas que podemos encontrar viendo fotos de época de tanques en 1945, donde muchos de ellos salían a combatir en color imprimación, o que en muchas ocasiones se aplicaban los camuflajes sobre la imprimación. Por lo tanto las posibilidades son casi infinitas y casi ningún experto en historia nos podrá decir si un tanque estuvo pintado de un color u otro a no ser que tenga una fotografía a color de dicho ejemplo. Por lo tanto podría ser una buena idea aplicar efectos y colores que podemos ver en los vehículos modernos en tanques de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto hay métodos más científicos para deducir qué colores son esos matices de grises, pero requiere muchos conocimientos artísticos y técnicos que nos sería muy laborioso y extenso reproducir aquí. Hay muchas personas que se dedican a criticar los colores que otros modelistas aplican en sus modelos, poniendo como garantía el color RAL oficial que se usó en esa época, pero eso son tan sólo teorías absurdas que no tienen cabida en el modelismo, primero porque los colores sufren muchas decoloraciones en el campo de batalla, segundo porque cada fábrica usaba un color distinto y tercero porque hacer maquetas no es hacer un tanque de verdad y debemos saber interpretar y adaptar los colores a cada escala.

PÁGINA 171

2. 	¿Cómo interpretar un referente real?

Hay que aprender a leer las fotografías, analizar cada cambio de matiz, cada mancha y cada sombra. Hay que intentar buscar siempre una zona de la foto en donde estemos seguros que ese es el color exacto del tanque y a partir de ahí analizar que zonas son más claras, más mates o más oscuras para saber qué es barro o qué es grasa u óxido. En esta foto podemos observar por ejemplo que el anillo de la rueda está oxidado, cuando lo más lógico es que esté pulido por el roce con las orugas. Pero si estuviese pulido la imagen en gris debería mostrar brillos del metal, por lo tanto es fácil deducir que el anillo está oxidado y el tanque está en desuso.

El Origen del modelismo

1.	¿Quiénes son los precursores de la pintura de vehículos?

Posiblemente fue Sheperd Paine quien en los años 80 nos ayudó a entender el modelismo de una manera más artística con su fabuloso libro “How to build dioramas”, que hoy por hoy sigue siendo un libro de culto perfectamente útil y motivador. Pero fue sin duda en los finales de los 80 cuando François Verlinden revolucionó la pintura de vehículos hasta límites jamás imaginados. Para todos aquellos que vivimos aquella época fue como una fuente inagotable de inspiración e ideas frescas cuyos efectos aún perduran en nuestros días. Pero la era Verlinden terminaría a mediados de los 90 cuando la ya popular “escuela española” irrumpió en el panorama europeo abanderada por Rodrigo Hernández y acompañado por numerosos modelistas como Carlos de Diego Vaquerizo, uno de los primeros españoles en conseguir una medalla de oro en Euromilitare, un concurso que originariamente era casi exclusivamente para figuras. La escuela española continuó catapultando muchos otros buenos modelistas que centraron todos sus esfuerzos en la pintura de vehículos. También surgieron grandes maestros de la pintura a finales de los años 90, muchos de los cuales han ido perdiendo protagonismo en la actualidad por diversas causas. Jean-Bapatiste Verlhac fue uno de los más importantes, junto con James Blackwell, Mirko Bayern, Marenj Van Gils, Makoto Takaishi, o ya más recientemente Mario Eens, Adam Wilder, Bernard Lusting, Alessandro Bruschi o Phil Stutcinskas sin olvidar al polifacético Marcus Nicholls. Todos ellos han centrado sus esfuerzos en mejorar la pintura de vehículos militares

Modelismo en la actualidad

1. 	¿Es importante Internet para el modelismo?

Afortunadamente, Internet ha supuesto un gran impulso para el modelismo como medio para la difusión de las técnicas y de nuestros propios trabajos. Internet puede ser una manera de encontrar una voz crítica con nuestro trabajo, lo que nos ayudará a evolucionar. También es una herramienta muy útil y aconsejable para conseguir información inalcanzable por otros medios. Pero también Internet puede ser un elemento destructor si no sabemos filtrar todo lo que alberga. Si nos dejamos llevar por todo lo que ahí podemos ver, posiblemente podamos sentirnos mal, inferiores o que no damos el “nivel”. Saca provecho de esta nueva herramienta, pero nunca la tomes como una sentencia definitiva de todo lo que hagas. Determinados foros de Internet reúnen algunos de los mejores modelistas y eso nos puede ayudar a contactar con ellos para así poder aprender más, pero muchos otros sitios están manejados por la mano comercial de muchas firmas en donde simplemente censuran formas de pensar distintas tan sólo por mencionar productos de la competencia.

2. 	¿Debemos mostrar nuestros modelos en Internet?

En la mayoría de los casos puede ser muy recomendable mostrar tus trabajos en Internet. Así podrás recibir opiniones de cualquier persona del mundo y otros podrán disfrutar con tu trabajo. Pero recuerda que no siempre recibirás respuesta, y eso no significara que tu maqueta no ha sido vista o no gusta. Acompaña siempre las fotos de tus maquetas con alguna pregunta para motivar a los usuarios de la red a poner algún comentario. Un consejo muy importante es que… nunca muestres tus trabajos en la red si tus fotografías son muy malas o mediocres. Esto puede afectar en la opinión de los usuarios y conseguirás una respuesta que no se ajusta a la realidad. Compara tus fotos con algunas ya existentes para saber si son buenas o no, y en último caso, pregunta en los foros cómo mejorar tu fotografía.

Por otro lado, si eres un modelista que piensa publicar en revistas o ya lo hace, no te recomiendo publicar tus trabajos en Internet antes de hacerlo en la revista, o a lo sumo, publicar una pequeña muestra de fotografías a modo de anticipo, añadiendo siempre que esa maqueta se publicará en tal revista en tal mes. Eso te ayudará a mantener buenas relaciones con tus editores.

PÁGINA 172

3. 	¿Internet puede reemplazar las revistas de modelismo?

Mucho debería de avanzar la tecnología para que esto ocurra. A pesar de la facilidad y gratuidad de Internet, hoy por hoy es imposible que Internet reemplace por completo una publicación impresa en papel. Las razones son muy simples: El hecho de tener la revista en la mano, el poder observar las fotos con tranquilidad o buscar rápidamente un página, especialmente cuando tenemos muchas revistas archivadas, es algo insustituible, por no hablar de la versatilidad de una revista o libro. Estos podemos llevarlos a cualquier parte, a la cama para antes de dormir, al bar para poderlo compartir con los amigos o al jardín de tu casa. Afortunadamente somos seres vivos y no cibernéticos, y aún necesitamos de las relaciones sociales y nuestros entornos, y mientras los ordenadores no tengan el aspecto de una “revista”, las verdaderas revistas están a salvo.

Hacia donde camina el modelismo

1. 	¿Existen distintos estilos de modelismo?

Sí. De hecho en Europa se comenzó a denominar a las distintas tendencias como “escuelas” o “estilos”. La escuela española fue quizás la más importante por la gran revolución que supuso a finales de los años 90 apoyada por la publicación Euromodelismo. Esta escuela traspasó todas las fronteras y llegó a ser popular prácticamente en todo el mundo. Pero paralelamente escuelas italianas o belgas empezaron a infundir sus estilos con similar fuerza. Japón fue otro gran camino a seguir especialmente después de la popularización de Internet. El continente americano siempre estuvo más desconectado de lo que ocurría en Europa y su estilo fue por caminos muy distintos a los europeos. En contraposición de un modelismo más técnico y menos innovador en pintura de los países americanos, los europeos se centraron mayoritariamente en la pintura y en los aspectos más artísticos o visuales.

Pero desde otro punto de vista, quizás fueron algunos modelistas lo que crearon estilos y marcaron las tendencias, como fue en su dia Sheperd Paine o Verlinden, o más recientemente Mirko Bayern, Marinj Van Gils o Marcus Nichols. Hay modelistas que se molestan cuando les dicen que su modelo tiene el estilo de alguna de esas personas, pero hay que admitir que muchos de esos grandes modelistas supieron encontrar algo realmente atractivo que muchos han querido conseguir.

PÁGINA 173

2. 	¿Puede influir mi país en mi modelismo?

Quizás no tu país, pero si donde está ubicado. Muchos países nórdicos han proporcionado muy buenos modelistas aunque con un estilo de pintura apagado y excesivamente contrastado. Esto es debido a la luz existente en esas zonas durante todo el año. En días nublados los colores tienden a apagarse y un modelista de zonas más frías o invernales puede verse influido por ese factor. Por lo contrario, si vives en zonas más soleadas, como el área del mediterráneo o la parte sur de Estados unidos, es muy posible que tiendas a pintar tus modelos con colores más claros y luminosos y menos contraste.

3. 	¿Se pueden inventar técnicas nuevas?

Por supuesto. Aunque nos parezca imposible inventar un nuevo pincel seco o un filtro….existen multitud de caminos y combinaciones para poder generar métodos nuevos de pintura. Por supuesto esto no es fácil y dar con una técnica nueva sólo es cuestión de mucho trabajo y algo de inspiración, y por supuesto estar abierto a todo. Muchas veces la técnica surge a partir de una necesidad, así que… cuantas más inquietudes y necesidades tengamos, más fácil nos será dar con algo nuevo.

Modelismo y concursos

1. 	¿Los concursos pueden ayudar a evolucionar?

En cierto sentido sí, aunque no necesariamente un concurso nos ayudará a evolucionar. Si el concurso nos sirve tan sólo para saber el nivel existente, para descubrir si alguien ha hecho algo nuevo o para compartir técnicas, entonces seguramente nos será muy positivo para motivarnos y seguir evolucionando. Pero un concurso puede generarnos mucha ira y rencores y puede forzarnos a hacer de nuestro modelismo una meta sin final, con el único propósito de ganar o ser el mejor. En ese caso, posiblemente nos haga estancarnos y retroceder, ya que no estaremos abiertos a la evolución, sólo a la competición.

2. 	¿Qué significa ganar medallas en concursos?

Para mucha gente es lo único importante de los concursos, aunque tristemente siempre lo niegan. Son muchos los que dicen que su medalla conseguida no es lo que buscaban, sino más bien ver lo que había en el concurso y ver a los amigos. Y os puedo asegurar que eso es mentira. Tan sólo hay que ver a esa persona sin medalla para ver su otra cara. He conocido multitud de personajes que sólo buscaban el precioso metal y que para ellos sólo valía la cantidad de peso que traían a casa. Buscaban desesperados las listas de premiados en las revistas para ver su nombre seguido de: oro, plata o bronce. Así que debemos respetar a esas personas y dejar que su ambición por el noble metal se convierta tarde o temprano en frustración. Eso sí, te recomiendo no estar cerca de esas personas el día que no ganen algo. A estas alturas seguro que ya tienes en mente a más de uno con esas características. Pero si lo que te preguntas es… ¿cómo debes afrontar tu primera medalla?… o simplemente ¿que supondría si no la ganas?, debes saber que el recibir una medalla, incluso del concurso más prestigioso, es cuestión de la opinión de tan sólo 3 o 4 personas que se creen capacitados para juzgar tu trabajo. Si la opinión de esas personas te es muy valiosa, entonces, una medalla puede darte mucha energía y motivación, pero seguro que no recibirla tampoco te supondrá un trauma ya que confías en esas personas. El problema radica en si crees que el jurado que valorara tu trabajo no esta cualificado y ganas una medalla. Yo me sentiría peor, desde luego. En ese caso… antes de acudir a un concurso, plantéate la calidad del mismo, si quien lo organiza es una tienda con intereses comerciales o un club dedicado al modelismo. Si hay premios de dinero por medio o sólo trofeos simbólicos. Si los jueces son modelistas al menos o son una mezcla de un periodista, un crítico de arte, un militar retirado y el alcalde del pueblo.

Hay veces en que las medallas pueden ser positivas si buscas promocionar tu trabajo. Un modelo premiado con ORO siempre será más interesante para ser publicado en una revista.

En cualquier caso, una medalla siempre puede subir el ánimo y siempre es agradable recibirla, pero nunca olvides que ninguna medalla o no medalla será un medidor de tu nivel modelístico. La gente en general será quien te premie o no por tu trabajo.

PÁGINA 174

3. 	¿Qué criterios siguen los jueces en los concursos?

Podríamos decir que en la mayoría de los casos son criterios más bien subjetivos y personales, auque ellos digan lo contrario. La mayoría de la veces que he estado con jueces de diversos concursos en distintos lugares del mundo, comienzan con la típica y subjetiva frase: “A mí me gusta esta maqueta para el oro”. Quizás digan eso porque hicieron un rápido análisis objetivo e independiente del modelo al margen de sus propios gustos, pero lo dudo. El modelismo no es como una competición deportiva, donde el primero que llega es el que gana. Aquí no existe algo para medir qué maqueta es mejor o cuál es peor, simplemente los jueces se basan en su propia experiencia y gustos. No es la primera vez que un juez en un gran concurso otorga las mejores medallas sólo a vehículos alemanes ya que esa es su especialidad, olvidando que puede haber vehículos modernos merecedores de grandes premios. Quizás la pregunta correcta no es cuáles son los criterios de los jueces, sino más bien… ¿por qué nos sometemos a sus criterios? Tal vez porque no nos queda otra alternativa.

En cualquier caso un modelista que gane una medalla de oro siempre pensará que los jueces son muy buenos y profesionales y los modelistas que no ganen nada pensaran que los jueces estaban ciegos o dieron los premios a sus amigos. Pero no hay que olvidar que sean o no sean buenos jueces, profesionales o no, veteranos o principiantes, amigos de algún participante o enemigo de muchos de ellos, siempre su opinión será subjetiva basada en su propio nivel o en lo que ellos consideran un buen nivel. No existe ninguna manera de medir una maqueta, no podemos usar un cuentarrevoluciones, un termómetro, un cronómetro o nada similar, tan sólo nuestro propio gusto personal. Por eso es muy fácil ver en muchos concursos como en la mayoría de los casos los mejores trofeos van para la temática alemana, ya que ésta es la preferida por un 80% de la población mundial de modelistas. Por lo tanto, podríamos decir que ¿si presentamos una maqueta alemana en un concurso tendremos más opciones de ganar?. Sí, sin duda alguna, sobre todo si esta bien pintada. Al menos más opciones que si presentas un Tanque Brasileño Osorio, un Tanque chino o un camión del Ejercito Taiwanés. Quizás a muchos no les guste oír esto, pero es la cruda realidad de los concursos. De la misma manera que una buena base para tu tanque o un marco para tu diorama influyen en la decisión final, o al menos en que llame más la atención del jurado en un primer momento, incluso si las normas del concurso explican con claridad que la base no afectará al resultado. Lo que ocurre es que aunque la teoría y la voluntad sean una, la realidad es que el juez modelista es humano y como tal actúa por mucho que quiera evitarlo, sobre todo cuando se trata de medir algo que es imposible de medir o evaluar. Si hubiese alguna posibilidad de medir la calidad de un modelo con un cronómetro, seguramente los resultados serían muy distintos. Por lo tanto, al margen de lo que te digan, no olvides que el modelismo es el arte del engaño, de hacer creer a los demás que un insignificante trozo de plástico es un tanque en miniatura. Si consigues hacer creer o engañar a un juez que tu modelo es el más atractivo, el más real, el más fino y el más original, entonces tendrás posibilidades de ganar.

PÁGINA 175

Modelismo y Arte

1. 	¿Es arte el modelismo?

Primero deberíamos preguntarnos ¿qué es ARTE? El arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por lo tanto podríamos decir que sí es arte, aunque todavía debemos avanzar en el uso de ese lenguaje plástico, sobre todo aprendiendo los pilares básicos y fundamentales, porque al día de hoy aún hay modelistas que se asombran cuando al enseñar su modelo terminado a otro modelista este le comenta: “bonito Sherman con camuflaje invernal” cuando en realidad él quiso hacer un Sherman verde en Italia pero lleno de polvo, pero que al hacerlo tan claro parecía un camuflaje invernal. Este tipo de errores por un mal uso de la técnica es muy común, pero esto hace que nuestro modelismo aún no sea un arte “maduro” y se siga considerando por muchos como “juguetitos” o “artesanía”.

Preguntas que nos quitan el sueño

1. 	¿Quiénes somos?

El modelista es un ser camino de la extinción. Si un cometa terminó con la vida de los dinosaurios, ahora la Playstation terminará con los modelistas. A pesar que el modelismo es un hobby tan antiguo como nuestra propia historia, cada vez está más cerca el día final de esta época dorada que estamos viviendo en la actualidad. Los ordenadores están terminando con la ilusión de poder reproducir algo en escala, y los nuevos juegos electrónicos están haciendo que los jóvenes y niños pierdan todo interés por el modelismo, ya que un videojuego es bastante más atractivo que una maqueta. Además, nosotros mismos estamos cambiando el hobby convirtiéndolo en lago puramente técnico y casi imposible para los más principiantes. La inclusión casi obligada de fotograbados, conversiones y todo tipo de artilugios para mejorar el detalle están haciendo que se pierda la frescura creativa del modelismo. Para un chico joven que coja por primera vez una revista de modelismo y vea que para hacer una maqueta medianamente bien necesita invertir 3 meses de trabajo y gastarse más de 60 o 70 euros en material básico, optará por gastarse ese dinero en un par de videojuegos que le aportan mucha más diversión. El modelismo está comenzando a ser clasista y elitista y esto será lo que termine por matarlo definitivamente cuando los de nuestra generación dejen este mundo. En definitiva somos como una gran estrella que terminará por convertirse en un agujero negro después de haber brillado durante años.

2. 	¿De donde venimos?

Ya en la época prehistórica se comenzaron a hacer reproducciones de objetos y animales cotidianos con fines más o menos místicos. Durante toda la antigüedad las maquetas fueron un elemento básico para explicar el mundo que les rodeaban ya que por aquella época no existían las fotografías o las vistas áreas. El modelismo o maquetismo se utilizó para representar batallas o estructuras y en muchos casos como juguetes de niños. En la historia más contemporánea el modelismo tuvo su auge con el coleccionismo de figuras de plomo que representaban las batallas vividas por sus antepasados y en gran parte ese modelismo siempre estuvo unido al juego. Ya en el siglo XX el modelismo tomó un giro importante ya que con la aparición de nuevas máquinas las maquetas eran un factor importantísimo para poder entenderlas o tenerlas en una escala más pequeña. Durante la guerra, los soldados de ambos bandos utilizaron maquetas de aviones para su posterior reconocimiento, así como de tanques u otros artilugios. Después de aquello muchas personas ansiaban tener aquellas máquinas tan asombrosas que cambiaron el mundo y ahí es donde comenzó el verdadero modelismo como lo conocemos hoy en día. Las primeras marcas de maquetas ofrecían kits básicos de metal, madera y plástico que distaban mucho con el modelo original. La llegada de los años 70 y 80 revolucionó la industria y marcas como Tamiya, Revell, Airfix o Italeri comenzaron a hacer kits realmente precisos y atractivos para mucha gente. Los años 90 fue la década de la resina y la era Verlinden y el año 2000 trajo al mundo la época más dorada del modelismo donde por fin el modelista nada en abundancia y donde Internet ha hecho de este mundo un sitio más pequeño y cercano.

3. 	¿A dónde vamos?

En definitiva, ¿qué futuro inmediato nos espera? Para el modelista que ha sido capaz de comprar este libro le espera un futuro inimaginable, lleno de nuevos kits y calidades hasta ahora poco vistas. La gran variedad y un descenso en los precios de las maquetas nos motivarán para seguir haciendo maquetas sin descanso, aunque esa saturación nos obligará a buscar cada vez cosas más originales para poder destacar entre los demás modelistas. La proliferación de nuevas revistas y libros ayudará a difundir aún más las técnicas de pintura y cada vez podremos contemplar más y mejores modelos. Pero las exigencias están aumentando no sólo en la pintura sino también en el montaje, y es ahí donde puede venir el peligro. Tardar casi un año en construir un modelo porque hay que ponerle 30 fotograbados, 50 accesorios de resina e interiores, tubos de aluminio y cadenas con microchips incrustados no será nada positivo para incentivar nuestras ganas de hacer maquetas. No es la primera vez que escuchamos decir a un modelista que no puede comenzar a construir su Tigre porque aún le falta comprar el fotograbado especial para la pieza que sujeta la pala o el gato, o que esta esperando que le llegue unas antenas especiales de titanio para hacer la versión Ausf F de mando que se distinguía de la Ausf G en 3 milímetros de longitud. Extremos como estos, aunque parezcan una parodia no están muy desencaminados de la realidad. Debemos intentar buscar un equilibrio, incluso volver a hacer maquetas directamente de caja, sin tantos accesorios, para poder centrarnos más en la pintura y los dioramas. Si no, corremos el riesgo de frustrarnos y terminar convirtiéndonos en puros coleccionistas de cajas de maquetas, sin más ilusión que esperar al mes siguiente para ver las novedades de Dragón o AFV. Este libro pretende abrirnos una puerta al pasado, donde lo más importante era disfrutar y terminar maquetas, no comprarlas. Un pasado donde lo más importante era ver cómo llovía en la calle mientras nosotros nos relajábamos sin prisa pintando los accesorios de nuestra maqueta, o buscábamos en los libros alguna versión de nuestro modelo para hacerlo con más desconchones o más polvo. La clave de nuestro futuro con las maquetas está en nuestro pasado, tan sólo así podremos conseguir que el modelismo siga viviendo otros 3.000 o 10.000 años más. Si alguna vez olvidamos que el modelismo es para disfrutar y sentirnos felices, entonces el modelismo habrá muerto.

PÁGINA 176

4. 	¿Existe vida en otros planetas?

No lo sé, pero si existe, estoy seguro que ellos también harán maquetas.

5. ¿Es totalmente necesario para este mundo esa clase de personas

que siempre critican el trabajo de otros pero que no hacen nunca nada?

Rotundamente Sí. El modelismo es como un pequeño ecosistema donde infinidad de personajes distintos conviven propiciando así que el modelismo evolucione. Uno de estos seres es común en todo el mundo y habita cerca de las tiendas de modelismo y actualmente en los foros de Internet. Adopta innumerables apodos, dependiendo de cada país, pero todos son lo mismo, un ser dedicado a criticar gratuitamente todo lo que hagamos. Comenzará enumerando todos los defectos de montaje de nuestro modelo y terminará diciendo que al margen de que el color es incorrecto, esa versión nunca se utilizó en esa batalla. Intentará por todos los medios humillarte, especialmente si delante están la mayoría de los modelistas de tu ciudad e intentará dar todo tipo de explicaciones técnicas de por qué tu color del barro o del combustible es incorrecto. A pesar del temor que puedan darnos estos seres malignos es totalmente necesario que existan, porque ellos provocan sin saberlo, una extraña reacción que nos impulsa a volver a casa y hacer otra maqueta aún mejor, aun sabiendo que ellos no tienen la razón porque nunca han intentado ni tan siquiera pegar dos piezas de plástico. Cuando el mismo especímen habita en los foros de Internet se le denomina VIRUS, aunque no es el mismo que ataca nuestros ordenadores, sino nuestras maquetas. Si alguna vez uno de ellos te dijese un comentario positivo entonces se denomina MILAGRO.

Pero todo esto forma parte de nuestro mundo y sin ellos ahora mismo no podría escribir estas líneas que les dedico con cariño. Pero si alguna vez pueden contigo y te desaniman, piensa en todos aquellos otros seres que esperarán con ansias ver tu maqueta terminada para disfrutarla en el más íntimo de los silencios.

PÁGINA 177

6. GALERÍA

DE MODELOS

UTILIZADOS

EN EL LIBRO

Varias maquetas han sido las protagonistas de muchas de las técnicas aquí explicadas. Maquetas que se planearon específicamente para ilustrar y cubrir el máximo de preguntas. Por ejemplo, aunque un Tiger I en Italia no sea un derroche de originalidad, con él se pretendió cubrir muchos aspectos que son de interés general. No hay que olvidar que este libro se ha realizado para responder preguntas, no para mostrar un derroche de imaginación y habilidades. Tan sólo el diorama de Estalingrado se realizó con la doble intención de enseñar y de entretenernos haciendo algo realmente divertido.

PÁGINA 178

1) 	Panther D, 1943 KURKS.

Este modelo intenta representar uno de los numerosos panthers que lucharon en la batalla de Kurks. EL aspecto no es excesivamente viejo ya que estos tanques se trajeron al frente especialmente para la ocasión y con bastantes prisas. Pero es un ejemplo perfecto para mostrar el aspecto de un tanque en terreno seco y caluroso, donde el barro seco y el polvo se combinan con una superficie satinada propia de un vehículo con poco uso.

PÁGINA 179 SÓLO FOTOS

PÁGINA 180

2) 	KV II Alemán.

La temática invernal requería una maqueta entera para ella, ya que además de mostrar los propios efectos invernales podía servir para definir muchos aspectos de desconchones, barro mapping, etc. Estos KVII fueron capturados en grandes cantidades por el ejército alemán, a los que se les modificaron diversas partes para adaptarlos a las necesidades de su ejército, como la recolocación de la cúpula, adición de Notek y gato alemán así como una cesta para portar munición extra.

PÁGINA 181 SÓLO FOTOS

PÁGINA 182

3) 	Tiger I 1945 Italia.

En febrero de 1945 se traspasaron 15 Tiger I Mid de la 504 PzAb a la 508 PzAb para reforzar sus mermados Tiger I late. Este modelo narra la historia de uno de esos 15 tanques traspasados de unidad que quedó abandonado en el norte de Italia por falta de combustible. Todo un lujo de tanque para mostrar el zinmerit, los transfers húmedos, efectos de grasa y óxido.

PÁGINA 183 SÓLO FOTOS

PÁGINA 184

4) 	Sherman “El toro”.

Esta divertida viñeta ambientada en alguna isla del Pacífico sirvió para explicar cómo hacer vegetación, terrenos y algunos efectos medioambientales tales como las aguadas o el óxido.

PÁGINA 185 SÓLO FOTOS

PÁGINA 186

5) 	T34 destruido.

El nuevo kit de Verlinden inspirado en una de mis propias maquetas fue la excusa perfecta para poder explicar las complejidades de los óxidos y los vehículos quemados.

PÁGINA 187

6) 	Necesitamos esa torreta.

Estalingrado 1942.

El otoño de 1942 comenzó siendo bastante duro para los soviéticos defensores de la ciudad de Estalingrado. La escasez de recursos, armas y munición eran tales que los rusos se vieron obligados a aprovechar cualquier recurso. Un T34 STZ fabricado en la misma ciudad fue alcanzado en el cañón por proyectiles enemigos en las afueras de la ciudad, inutilizando el arma pero no a la tripulación. En un intento por seguir utilizando el tanque, la tripulación condujo el carro a la retaguardia, que en ese momento era la orilla del gran río Volga. Por ese inmenso río cruzaban cada día miles de embarcaciones de todo tipo llevando y trayendo munición, hombres de refresco, material y heridos. Entre esas embarcaciones hubo cerca de 25 Bronekater 1125 que eran barcos armados con torres de T34. Una de ellas fue hundida por un proyectil cuando desembarcaba material en un viejo embarcadero de la ciudad. El barco se hundió pero quedó a flote la parte frontal de éste, lo que en un ataque de ingenio fue aprovechado por la desesperada tripulación del T34 para recuperar la torreta que la Bronekater jamás volvería a usar. Una vez quitaron la torreta original con una grúa fija situada cerca del barco, rellenaron el hueco entre el barco y el puerto con troncos y ayudados por unas cadenas, consiguieron llevar a tierra la pesada torreta para posteriormente colocarla sobre el tanque.

PÁGINA 188 SÓLO FOTOS

PÁGINA 189 SÓLO FOTOS

PÁGINA 190 SÓLO FOTOS

PÁGINA 191 SÓLO FOTOS

PÁGINA 192 SOLO FOTOS

PÁGINA 193 SÓLO FOTOS

PÁGINA 194 SÓLO FOTOS

PÁGINA 195 SÓLO FOTOS

PÁGINA 196 VACÍA

PÁGINA 197

7. GALERÍA

BIOGRÁFICA

Muchas maquetas están en las espaldas del autor de este libro. Modelos y dioramas que sin duda alguna han servido de sustrato para muchas de las técnicas aquí mostradas. Muchas de ellas sirvieron para cometer errores de los cuales hoy nos podemos beneficiar todos, en el sentido que nunca cometeremos los mismos errores. Otras fueron grandes aciertos de los que salieron algunas de las técnicas más novedosas, como el Type 69IIC de donde salieron los primeros filtros, el Sherman con la figura Punk, que sirvió para los primeros Mapping o el Ural 4320 que motivó los primeros lavados y los primeros brillos en una maqueta militar.

PÁGINA 198

1. 	PANIC IN THE BACKGROUND

Berlin-Waidmannslust 1945

JSII Dragón / StugIII C Dragón L/48 (1/35)

Año 2001

Carlos Elías / Jorge López / MIG Jiménez

PÁGINA 199 SÓLO FOTOS

PÁGINA 200

2. 	LAST BREATH OF THE PANTHER

Panther Tamiya (1/35)

Año 2001

MIG Jiménez

Actualmente en la colección Museo Tamiya.

3. 	TRUBIA

Scratch (1/35)

Año 2003

MIG Jiménez

Actualmente colección particular Kaz Yoshioka.

PÁGINA 201

4. T34 ZNG CROACIA

T34/85 TAMIYA (1/35)

Año 1996

MIG Jiménez

5. 	VIKERS POLACO

(1/72)

Año 2000

MIG Jiménez

PÁGINA 202

6. 	LAST BREATH OF THE PANTHER II

Panther Tamiya (1/35)

Año 2001

MIG Jiménez/ Pepe Rosado

Actualmente en la colección particular de Pepe Rosado (E)

PÁGINA 203

7. 	THE SECRET ARMY, Captured HETZER Warsaw 1944

Hetzer Dragón (1/35)

Año 2000

Mandu/MIG Jiménez

PÁGINA 204

8. 	RED DEATH, WHITE FIELDS

T34 Tamiya (1/35)

Año 2003

Mig Jiménez

Actualmente Colección particular Kip Andersson (UK)

PÁGINA 205 SÓLO FOTOS

PÁGINA 206

9. 	EL ZARPAZO DEL NILO,

Sinai’s Claw “SAM2” in Yom Kimpur

1973

SAM2 Azimut (1/35)

Año 1999

Jorge López/MIG Jiménez

PÁGINA 207

10.	BDRM 2

BDRM 2 Dragón (1/35)

Año 1995

MIG Jiménez

PÁGINA 208

11.	FRANCIA 1985

M4A1 Verlinden (1/35)

Año 1995

MIG Jiménez

PÁGINA 209

12.	IRAQ 1991

T55 Tamiya (1/35)

Año 2004

MIG Jiménez

PÁGINA 210

13.	PzIII M QUITAMINAS 1946, Dinamarca

PzIII M/N  Dragón (1/35)

MIG Jiménez

PÁGINA 211

14.	STUG III TRANSEXUAL 1945 Checoslovaquia

StuG III G Late Tamiya (1/35)

Año 2002

MIG Jiménez

PÁGINA 212

15.	EGYPTIAN M88, 1991

M88 AV Club (1/35)

Año 2000

MIG Jiménez

PÁGINA 213

16.	THE BATTLE OF SAIPAN.

60th Commemoration Naval Forces

Type 95 Fine Molds (1/35)

Año 2004

Mandu / MIG Jiménez

PÁGINA 214

17.	BIG WIESEL.

Certain Shield Germany 1991

Wiesel AFV Club (1/35)

Año 2000

MIG Jiménez

PÁGINA 215

18.	AMX10. 1º Regimen Etranger de Cavallerre. Bosnia 1995

AMX 10RC Azimut (1/72)

Año 2000

MIG Jiménez

PÁGINA 216

19.	BRONEKATER BK 1125

MIG Productions (1/35)

Año 2005

MIG Jiménez

PÁGINA 217

20.	BE AWARE: POLIZEI!!

SS-Pol Geb Jb. Rgt.18, 1944

L6/40 Victoria Models (1/35)

Año 2004

MIG Jiménez

PÁGINA 218

21.	L6 / 40 AFRICA

L6/40 Criel Models (1/35)

Año 2000

MIG Jiménez

Actualmente en colección particular Raymond Giuliani (FR)

22.	Eastern Front

WTM 1/144

Año 2002

MIG Jiménez

PÁGINA 219

23.	PzIV F1 Winter

PzIV F1 Tamiya/MIG Productions (1/35)

Año: 2004

MIG Jiménez

PÁGINA 220

24.	PzIV Burn Out

PzIV J Tamiya (1/35)

Año 2001

MIG Jiménez

25.	TIGER COCKTAIL

(Vodka, Water, tiger

and a bit of ice)

Tiger I Early Italeri (1/35)

Año 2001

MIG Jiménez

PÁGINA 221 SÓLO FOTOS

PÁGINA 222

26.	THE SOVIET PULLOUT 1988 Afghanistan

Ural 4320 (1/35)

Año 1999

Jorge López/MIG Jiménez

PÁGINA 223

27.	Túnez 1943

Marder III Tamiya (1/35)

Año 2001

Joan Sánchez / MIG Jiménez

PÁGINA 224

28.	AFTER THE BATTLE. Mortal remains of Berlin June 1945

Panther G Tamiya (1/35)

Año 2000

MIG Jiménez

PÁGINA 225

29.	NIBELUNGENWERK’S LAST SON

St. Valentin January 1945 Germany

Jadtiger Revell (1/35)

Año 1999

MIG Jiménez

PÁGINA 226

30.	KVII THE DEFENSE IN THE KRUPP PLANT August 1945 ,Germany.

KVII Tamiya (1/35)

Año 2000

MIG Jiménez

31.	BEDFORD QL BRITÁNICO

Bedford QL Scratch (1/35)

Año 1998

Jorge López/MIG Jiménez

PÁGINA 227

32.	LA RECONQUISTA

Boadilla del Monte

PzI B Szveda / Aber (1/35)

Año 2001

MIG Jiménez

PÁGINA 228

33.	BORN IN U.S.A.

Arab lebanese Army 1975

M41 Skybow (1/35)

Año 2004

Jorge López/ MIG Jiménez

PÁGINA 229

34.	DUCK MALAYO

Duckw Italery (1/35)

Año 2003

Jorge López/MIG Jiménez

PÁGINA 230

35.	BEDFORD

Bedford Scratch (1/35)

Año 1998

Jorge López/MIG Jiménez

PÁGINA 231

36. MARDER III WINTER

MarderIII M Tamiya (1/35)

Año 2002

MIG Jiménez

PÁGINA 232

37.	DRY REFUEL? Lost in Russia

Sdkfz11 AFV Club (1/35)

Año 2002

MIG Jiménez

PÁGINA 233 SÓLO FOTOS

PÁGINA 234

38.	WORK OF A BRITISH DEMOLITION TEAM Western Desert 1942

PzIII G Dragón / Interior Scratch (1/35)

Año 1998

MIG Jiménez

PÁGINA 235

39.	German T34

German T34 - Pz.Kpf.Wg.747 (r)-1  Tamiya (1/35)

Año 2005

MIG Jiménez

PÁGINA 236

40.	TECHNICAL BJ44 LAND CRUISER (w BROWNING Cal.50 version)

MIG Productions (1/35)

Año 2004

MIG Jiménez

PÁGINA 237

41.	TECHNICAL BJ44 LAND CRUISER (Transport version)

MIG Productions (1/35)

Año 2004

MIG Jiménez

PÁGINA 238

42.	TECHNICAL BJ45  LAND CRUISER, Long cargo version.

(w SOVIET B11 GUN 106mm Recoiles version)

MIG Productions (1/35)

Año 2005

MIG Jiménez

PÁGINA 239

43.	TECHNICAL BJ44 LAND CRUISER (w DUSHKA version)

MIG Productions (1/35)

Año 2004

MIG Jiménez

PÁGINA 240

44.	PZIA AFRICA

PzI A Tristar (1/35)

Año 2003

MIG Jiménez

Actualmente en colección particular de Charlie Pritchett, (USA)

PÁGINA 241

45.	THE TAJIKISTANE COW,

an amazing cow with 2S1.

February 1995

2S1 Skif (1/35)

Año 2000

MIG Jiménez

PÁGINA 242

46.	PANTHERA JIRAFA

Panther A Cromwell Models (1/35)

Año 2001

MIG Jiménez

PÁGINA 243

47.	PzIII J winter

Dragon (1/35)

Año 1996

MIG Jiménez

PÁGINA 244

48.	M48 Vietnam

Tamiya (1/35)

Año 1996

MIG Jiménez

Actualmente colección particular Euromodelismo

PÁGINA 245

49.	M48 IDF

Tamiya (1/35)

Año 1995

MIG Jiménez

PÁGINA 246

50. T34 K.O.

Verlinden / Mig Productions  (1/35)

Año 2005

MIG Jiménez

PÁGINA 249

8. CONCLUSIÓN

PÁGINA 251

¿Y qué viene ahora?

1.	Futuros Proyectos.

Por mi parte creo que me he ganado el derecho de tomarme un respiro, después de 10 años dedicados en exclusiva al desarrollo de técnicas de pintura, dedicados a difundirlas por casi todos los países del mundo para finalmente recopilar todo lo que he aprendido de mi y de otros modelistas en un solo libro. Este proyecto me ha mermado física y mentalmente pero no ha conseguido quitarme las ganas de abrir mañana mismo una nueva maqueta y empezar a pintarla. Aún hay mucho por hacer y este libro que tienes entre las manos es tan sólo el comienzo, las bases para empezar a crear maquetas de verdad, de empezar a desarrollar nuevas técnicas y recopilarlas en futuros volúmenes. Pero aún es necesario volver a juntar muchas otras técnicas que han quedado fuera de este volumen por falta de espacio, como pintar toldos de vehículos, tanques bajo la lluvia, petates, motores, tanques en escalas pequeñas o escalas grandes… todo un repertorio de temas muy interesantes que prometo empezar a recopilar desde este momento. Sin duda alguna, creo que olvidaré mi respiro, no hay tiempo para ello.